FOAIE DE CAPĂT

| Titlu proiect: | P.U.Z. generat de obiectivul ”DESFIINȚARE CONSTRUCȚII înscrise în CF 72105 Hunedoara ȘI CONSTRUIRE PARC COMERCIAL ''ALTEX'', parcare, alei pietonale si carosabile, zone verzi, pilon publicitar, utilitati |
| --- | --- |
| Amplasament: | municipiul Hunedoara, bulevardul Traian, nr. FN, judetul Hunedoara, |
| Beneficiar: | S.C. COMETEX S.R.L. |
| Faza: | P.U.Z. preliminar |
| Proiectantul general: | S.C. PRIMAVERA DESIGN S.R.L. DEVA – str. 22 Decembrie nr. 37. |

BORDEROU

- PIESE SCRISE

Foaie de gardă

Borderou general (cuprinde părți scrise și desenate ale proiectantului general și subproiectanților)

VOLUMUI 1: MEMORIU DE PREZENTARE

- Introducere

    - Date de recunoaștere a documentației

    - Obiectul lucrării

    - Surse documentare

- Stadiul actual al dezvoltarii urbanistice

    - Evoluția zonei

    - Încadrare înlocalitate

    - Elemente ale cadrului natural

    - Circulația

    - Ocuparea terenurilor

    - Echipare edilitară

    - Probleme de mediu

    - Opțiuni ale populației

- Propuneri de dezvoltare urbanistică

  - Concluzii ale studiilor de fundamentare

  - Prevederi ale PUG

  - Valorificarea cadrului natural

  - Modernizarea circulației

  - Zonificarea funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

  - Dezvoltarea echipării edilitare

  - Protecția mediului

  - Obiective de utilitate publică

- Concluzii, măsuri în continuare

- VOLUMUI 2: REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

- CRITERII pentru determinarea efectelor potentiale semnificative pentru mediu

- Anexe

- Certificat de urbanism nr. 8 din 14.01.2021  (copie)

- Extras de Carte Funciară pentru informare (copie)

- Avizul de oportunitate nr.4 din 23.04.2021 pentru documentația de urbanism

- PIESE DESENATE

| Nr. | Denumire plansă | Scara | Număr plansă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan de încadrare în zonă | 1:5 000 ; 1:10 000 | 1 |
|  | Analiza situatiei existente | 1:500 | 2 |
|  | Reglementari urbanistice | 1:500 | 3 |
|  | Reglementari edilitare | 1:500 | 4 |
|  | Proprietarea asupra terenurilor si obiective | 1:500 | 5 |
|  | Ilustrare urbanistica | 1:500 | 6 |

| Data | arhitect |
| --- | --- |
| august 2022 | ANCA VULCAN |

P.U.Z.

- ZONA IS – COMERT –

generat de obiectivul

" DESFIINȚARE CONSTRUCȚII înscrise în CF 72105 Hunedoara ȘI CONSTRUIRE PARC COMERCIAL ''ALTEX'', parcare, alei pietonale si carosabile, zone verzi, pilon publicitar, utilitati  "

Întocmit în conformitate cu prevederile Reglementării Tehnice – Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal – INDICATIV GM-010-2000, aprobat prin Ordin nr. 176/N/2000 al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului

## DOCUMENTAȚIE FAZA

## P.U.Z.

august 2022

V O L U M U L I.  M E M O R I U   DE   P R E Z E N T A R E

- I N T R O D U C E R E

- Date de recunoastere a documentației

    - Denumire proiect:

ZONA IS – PARC COMERCIAL–

generat de obiectivul " DESFIINȚARE CONSTRUCȚII înscrise în CF 72105 Hunedoara si CONSTRUIRE PARC COMERCIAL ''ALTEX'', parcare, alei pietonale si carosabile, zone verzi, pilon publicitar, utilitati  "

    - Amplasament:

Terenul studiat se afla in municipiul  Hunedoara, bulevardul Traian, nr. FN, judetul Hunedoara, CF 72105 – situat in intravilan.

    - Beneficiar:

S.C. COMETEX S.R.L.

    - Proiectant general:

| S.C. PRIMAVERA DESIGN S.R.L. |
| --- |
| Adresa: | str. 22 Decembrie, nr.37, Complex Comercial Ulpia Shopping Center - Corp Administrativ, loc.Deva, jud.Hunedoara |
| Tel.: | +40 726 123 929 |
| Fax.: | +40 372 871 110 |
| e-mail: | office@primaveradesign.ro |

    - Subproiectanți, colaboratori

| TOPOGRAF ing. Mihail Avram |
| --- |
| Adresa: | oraș Deva, Aleea Jiului, bl.G/18, punct de lucru Cepromin Deva, cam 519 |
| Tel.: | 0742 / 266507 |
| GEOTEHNICIAN S.C. TERRASOIL TEHNICA S.R.L. ing.Ionel Circiumariu si Laurentiu Barb |
| Adresa: | Timisoara, str. Emil Zola nr. 43, jud. Timis |
| Tel.: | 0723501590 |

    - Data elaborării:

noiembrie 2021

    - Regimul juridic:

Conform extrasului de carte funciara, terenul studiat, identificat prin CF 72105, Hunedoara, este in intravilan si este in proprietatea s.c. Cometex S.R.L. El are o suprafata de 15.084 mp, incadrati la categoria de folosinta “curti-constructii”.

    - Regimul economic :

Din certificatul de urbanism 148 din 06.07.2021, terenul studiat se afla in zona de impozitare A, intr-o localitate de rangul II, conform HCL 368 / 2020.

    - Regimul tehnic

Conform certificatului de urbanism nr. 148 din 06.07.2021  eliberat de primaria municipiului Hunedoara, terenul studiat este reglementat prin PUG-ul municipiului, aprobat prin HCL 91 din 1999, a carui valabilitate a fost prelungita pana in 30.12.2023. El se afla in unitatea teritoriala de referinta UTR 4, ca zona destinata unitatilor de productie industriala sau agro-zootehnice. Avand in vedere ca parcul comercial propus nu se incadreaza in aceasta functiune , pentru aprobarea investitiei este necesara intocmirea unei documentatii urbanistice faza PUZ, prin care sa se studieze si sa se reglementeze schimbarea destinatiei terenului la Institutii si servicii – parc comercial.

- Obiectul lucrării

Lucrarea este elaborată la cererea beneficiarului și ca urmare a certificatului de urbanism nr. 148 din 06.07.2021  eliberat de primaria municipiului Hunedoara si a Avizului de oportunitate nr. 7 din 22.09.2021 eliberat de Arhitectul sef al municipiului Hunedoara.

Terenul reglementat este in suprafata totala de 15084 mp, pe o singura parcela si delimitat conform celor specificate in avizul de oportunitate.

Astfel, terenul se invecineaza:

- la N cu teren aflat in domeniul public de interes local – in administrarea UAT Hunedoara – str. Ecaterina Varga

- la NE cu terenurile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice:  ID 70693 – Benzinaria Rompetrol si ID 68013 -...

- la SE cu teren aflat in domeniul public de interes judetean in administrarea UAT Hunedoara –bul Traian ( DJ 687)

- la SV cu teren aflat in proprietatea privata a detinatorilor lantului de magazine Dedeman – aleea de acces si parcarea magazinului

Distantele dintre constructiile existente in apropierea amplasamentului si limitele acestuia sunt:

- 13,3m - la N – fata de cea mai apropiata locuinta individuala

- 0,7m- la NE – fata de fatadele posterioare ale cladirilor benzinariei Rompetrol si ale unei cladiri destinata inchirierii si nefunctionala in prezent

- peste 40 m – spre SE – fata de blocurile situate peste drum de bul Traian

- 38,5 m la S fata de lateralul magazinului Dedeman

- 0,6 m - la V – fata de doua soproane

Pe teren se afla o serie de constructii, dar pentru realizarea investitiei este necesara eliberarea terenului de constructiile care il ocupa in prezent cu exceptia postului trafo. Este vorba despre 6 cladiri pe parter, care nu au mai fost functionale in ultimii 5 ani, si au o stare destul de avansata de degradare. Aceste constructii , conform extrasului de carte funciara , au urmatoarele caracteristici:

|  | Destinatie |  | Ac |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 1 | magazie | P | 32 | mp |
| C | 2 | garaj | P | 37 | mp |
| C | 3 | pompe carburant | P | 25 | mp |
| C | 4 | birouri | P | 4 | mp |
| C | 5 | depozit ulei | P | 13 | mp |
| C | 6 | post trafo | P | 52 | mp |
| TOTAL | 163 | mp |

Prezentul P.U.Z. se întocmește pentru „Construire parc comercial Altex și este necesar pentru modificarea functiunii zonei, a procentului de ocupare a terenului stabilite prin PUG precum si precizarea  a limitelor edificabilului.

Conform Legii 350 / 2001 actualizata, prin planul urbanistic zonal se stabilesc, in baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic si arhitectural, reglementari cu privire la regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale cladirilor, materialele admise.

Planul urbanistic zonal stabilește strategia și reglementările necesare rezolvării problemelor de ordin funcțional, tehnic, volumetric și estetic din cadrul zonei studiate și are în vedere următoarele categorii de probleme:

- armonizarea funcțiunii propuse (comerciala) cu funcțiunile preexistente în vecinatate - amplasamentul studiat se afla in vecinatatea unor locuinte individuale.

- rezolvarea parcării necesare pentru obiectivul propus;

- rezolvarea circulației carosabile și pietonale ce va asigura accesul la obiectivul propus

- asigurarea echipării tehnico-edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizare, sistemul de încălzire, alimenatrea cu energie electrică, telefonie;

- amenajarea urbanistică a teritoriului studiat;

- zonificarea funcţională a teritoriului, având în vedere caracterul obiectivelor propuse şi folosirea optimă a terenului;

- reglementări specifice detaliate – permisiuni și restricții – incluse în regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z..

- Surse de documentare și baza legală

I.3.1. Lista studiilor și proiectelor elaborate anterior P.U.Z.

- Planul Urbanistic General al municipiului Hunedoara,  regulamentul local de urbanism aferent, si Codul administrativ

Baza legală:

- Hotararea Guvernului Romaniei nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor P-118/99;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu completările și modificările ulterioare;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată

- Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată

- Legea privind circulația juridică a terenurilor nr. 247/2005

- Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică nr. 33/1994 republicată în 2011

- Legea cadastrului imobiliar și publicitătii imobiliare nr. 7/1996 actualizată 2012

- Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998 actualizată 2011

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.137/1995 privind protecția mediului, cu modificările și completările;

- Ordonanța nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor;

- Legea nr.107/1996 privind apele, cu modificările și completările ulterioare;

- Codul Civil.

- Ordinul MLPAT nr.21/N/200 pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism”;

- Ordinul MLPAT nr.176/N/200 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul – cadru al planului urbanistic zonal”;

- Ordinul ministrului Sănătății nr.119 / 2014 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.

I.3.2. Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ

- Studiu geotehnic elaborat pe amplasament;

- Planul topografic întocmit în vederea realizării P.U.Z. vizat de O.C.P.I. Hunedoara;

- S TA D I U L  A C T U A L  AL   D E Z V O L T Ă R I I   U R B A N I S T I C E

- Evoluția zonei

- Potențial de dezvoltare

Zona studiata se afla pe Bul Traian, care a inceput prin a fi o artera ocolitoare a cartierelor de locuit alcatuite din locuinte colective, dar in prezent se constituie intr-o axa comerciala si de productie, in lungul sau, pe partea opusa locuintelor aflandu-se :

- Dedeman – unitate comerciala

- Draxlmaier Group - unitatea de productie sisteme electrice si de control pentru autovehicule Draxlmaier Group

- Fe.Ba Hunedoara SRL – unitate de productie a unor  elemente decorative din fier forjat

- Magazinul de incaltaminte “Corvinul” – unitate comerciala – ocupand o mica parte a unor cladiri care au avut destinatie de productie in trecut, iar acum sunt lasate in degradare

- 2 spalatorii auto si vulcanizare – unitati de servicii –

- Cateva cladiri cu functiune de locuinte sau posibil pensiuni, data fiind aria desfasurata destul de mare – unitati de servicii – dar care nu par a fi utilizate la capacitatea construita, si a caror arhitectura nu este dintre cele mai inspirate.

- Fostul Sediu ACR – a carei fatada necesita reparatii, si a carei functiune este neclara

- Dedeman – unitate comerciala

Zona s-a dezvoltat destul de haotic, neunitar, iar unele investitii facute in urma cu circa 15 – 20 de ani s-au depreciat rapid, oferint un aspect neingrijit la nivelul fronturilor construite.

Terenurile situate in lungul acestei artere sunt in general generoase, dar ocupate de diverse cladiri vechi, care ar trebui modernizate. Este posibil ca potentialul economic al proprietarilor acestor terenuri sa fie foarte redus, astfel ca modernizarea zonei se poate face doar in conditiile in care investitori cu potential economic ridicat achizitioneaza respectivele imobile.

Terenul studiat se incadreaza in aceasta categorie, si aspectul neingrijit, neunitar, al terenului, presarat cu cele 6 constructii cu regim de inaltime parter se va imbunatati semnificativ prin implementarea obiectivului propus.

- Încadrarea în localitate

- Poziția zonei față de intravilanul localității

Zona studiata este situata in afara zonei centrale a municipiului Hunedoara, in partea de NV a localitatii, dar pe o artera importanta, cu un prospect larg, cu cate 2 benzi pe sens, ceea ce ii confera un mare potential de transport si deservire a unor functiuni care atrag numerosi vizitatori..

- Relaționarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziției, accesibilității, cooperării în domeniul edilitar, servirea cu instituții de interes general etc.

Cum s-a mentionat anterior, zona studiata se afla pe o artera importanta a municipiului Hunedoara,  care poate colecta cu usurinta traficul de pe str. Muresului-Bucegi , Mihai Viteazul, Avram Iancu, bul Dacia, precum si cel din partea de sud a municipiului. De asemenea, este o artera care poate deservi si populatia din localitatile invecinate atata timp cat Bul Traian coincide cu  Dj 687 care porneste din E79 in dreptul localitatii Santuhalm, traversand Cristur, Pestis , Hunedoara , Hasdat si reintrand in  E79.

Din punct de vedere edilitar, in lungul acestei artere sunt utilitatile publice necesare, astfel ca obiectivul poate beneficia de bransarea si racordarea la acestea, fara a fi nevoie de extinderi de retele.

- Elemente ale cadrului natural, ce pot interveni în modul de organizare urbanistică, relieful, rețeaua hidrografică, clima, condiții geotehnice, riscuri naturale

Municipiul Hunedoara este situat la poalele Munţilor Poiana Ruscă, în zona confluenţei râului Cerna cu pârâul Zlaşti, la o altitudine medie de 255 m faţă de nivelul mării. Hunedoara este cel mai mare oraş din judeţul Hunedoara, situat în partea centrală a acestuia şi se întinde pe o suprafaţă de 9.743 ha, respectiv 97 Km, ocupând circa 2% din suprafaţa judeţului cu acelaşi nume.

Coordonatele geografice ale municipiului sunt 45046’11’ latitudine nordică şi 22055’13’ longitudine estică. Arealul municipiului este mărginit la nord de comuna Peştişu Mic si municipiul Deva (la 19 km distanta), la est de oraşul Călan, la sud de comuna Teliucu Inferior, la sud-vest de comuna Ghelari, la vest de comuna Lelese şi la nord-vest de comuna Cerbăl. În teritoriul său administrativ sunt cuprinse localităţile Hunedoara, Răcăştia, satele Groşi şi Boş şi cătunele Zlaşti, Buituri şi Hăşdat.

- RELIEFUL ZONEI

Relieful în oraşul Hunedoara este deluros-muntos, cu altitudini de 300 - 400 m (Buituri - 280 m, Sânpetru - 320 m, Dealul Castelului - 240 m, Chitid - 300 m), la care se adaugă Valea Cernei, străbătută de râul Cerna. Municipiul Hunedoara este plasat într-o zonă depresionară, pe latura de est a Munţilor Poiana Ruscă, ce ţine de unitatea geo-morfologică numită depresiunea Petroşani-Haţeg-Strei, care a funcţionat ca golf al depresiunii Transilvaniei. Masivul Poiana Ruscă este constituit, în cea mai mare parte, din şisturi cristaline, calcare dolomitice şi roci magmatice (în nord-est şi nord). Acesta face parte din subunităţile cristalino-mezozoice, mai exact din Masivul Meridional, grupa cristalinului Lotrului, alături de Munţii Făgăraş, Lotru, Semenic, Cindrel. Văile care fragmentează masivul sunt, în general, adânci şi strâmte, atât din cauza calcarelor jurasice pe care le străbat în partea de est, cât şi din cauza ridicării acestor munţi pe verticală. Văile au fost locuite, în consecinţă, foarte puţin, aşezările fiind dispuse mai cu seamă pe culmile însorite şi domoale, sub forma unor cătune adunate, cum este cazul localităţilor Vadu Dobrii, Ghelari, Lunca Cernii, Poiana Răchiţelii, etc. Activitatea intensă din agricultură şi din industrie a făcut ca zona să fie despădurită. În acelaşi timp, aşezările de la Hunedoara, Ghelari şi Teliuc, s-au dezvoltat în ritmul pe care-l cunoaştem datorită existenţei zăcămintelor de fier din Munţii Poiana Ruscă.

- HIDROGRAFIA ZONEI

Reţeaua hidrografică a oraşului Hunedoara este reprezentată de râul Cerna şi afluenţii săi, având un bazin de recepţie de 748 km2 .

- SEISMICITATEA

Conform P100-1/2013, amplasamentul cercetat este încadrat în zona seismică având:  ag = 0,15 g, Tc = 0,7 s.

Conform studiul geotehnic riscul geotehnic este redus pentru amplasamentul studiat.

- CLIMA

Clima Municipiului Hunedoara se încadrează, în general, în clima părţii din Bazinul Mureşului, cuprinsă în triunghiul „Oraştie-DevaHunedoara” şi aparţine climei de tip continental-temperată, caracteristică judeţului, deşi unele particularităti, pe care le vom semnala în continuare, o deosebesc de restul judeţului, permiţându-ne să vorbim despre un micro-climat al Hunedoarei, cu nuanţe banatice. Urmărind variaţia temperaturii aerului în zonele Hunedoara şi Deva reţinem:  media anuală este de 9,6 grade Celsius la Hunedoara şi 10 grade( la Deva;  media lunii celei mai reci (medie plurianuală) este de – 2,8 grade( Celsius la Hunedoara şi – 2,2 grade Celsius la Deva, în luna Ianuarie;  media lunii celei mai calde (medie plurianuală) este de 20,2( grade Celsius la Hunedoara şi 20,5 grade Celsius la Deva în luna Iulie;  amplitudinea medie este de 23 grade Celsius la Hunedoara şi( 22,7 grade Celsius la Deva.

Datorită factorilor climatici specifici Hunedoarei, iernile nu sunt prea lungi, primăverile sunt normale şi bogate în precipitaţii, verile destul de călduroase, iar toamnele lungi şi uneori secetoase. Din datele medii extreme reiese că durata medie a zilelor fără îngheţ în municipiul Hunedoara este de 195-200 zile, primul îngheţ producându-se, în general, la mijlocul lunii octombrie, iar ultimul îngheţ la sfârşitul lunii martie- începutul lunii aprilie, spre deosebire de durata medie a zilelor fără îngheţ pe ansamblul judeţului, care este numai de 182 zile, primul îngheţ producându-se la mijlocul lunii Octombrie, iar ultimul la mijlocul lunii aprilie. Această diferenţă se datorează tocmai microclimatului specific Hunedoarei.

Temperatura medie anuala +9,9˚C

Temperatura medie a iernii...  -1...-3˚C

Temperatura medie verii     ...+20...+21˚C

Precipitatii medii anuale 750...825 mm

- ADÂNCIMEA DE ÎNGHEȚ SI PRESIUNEA CONVENTIONALA

  - Adâncimea de îngheţ este de 0.7-0.8 m  (NP 112- 2014)

  - Adancimea de fundare recomandata in baza studiului geotehnic la - 4m fata de CTN ( pentru fundatii izolate) – pentru partea de NE a complexului si - 3m pentru partea de SE a lui  O varianta alternativa fundarii directe , poate fi fundarea pe o perna de balast cu o grosime minima de 0,8-1,0 m. Se recomanda executarea sapaturilor sub forma unor transee in lungul axelor , cu peretii in taluz, apoi impanarea stratului de fundare cu minim 30-50 cm de piatra sparta peste care se va asterne perna din balast. Lucrarile de impanare si compactare se vor executa , verifica si receptiona conform legislatiei in vigoare. In functie de incarcarile ce trebuiesc transmise terenului de fundare se poate lua in considerare si imbunatatirea terenului de fundare prin procedee mecanice ( compactarea cu maiul greu, coloane de pamant, balast, nisip , piatra sau alte materiale locale, compactarea cu vibtomaiul, piloti metalici, piloti din beton, etc)

  - Apa subterana a fost interceptata la o adancime de 1.6...2.0m – si ea prezinta agresivitate chimica slaba fata de beton conform NE 012-1:2007, clasa de expunere a betonului este XA1

  - Terenul poate prezenta neomogenitati avand in vedere ca inainte pe acest teren functiona o baza de combustibili petrolieri ( posibil rezervoare ingropate).

Conform NP112-2014, pentru calculul terenului de fundare, pentru construcţia proiectată, în gruparea fundamentală de încărcări se poate considera o presiune convenţionale de bază  = 270 kPa, valabilă pentru o lăţime a tălpii fundaţiei B = 1,0 m, şi o adâncime de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat Df = 2,0 m, la care se vor aplica corecţiile de lăţime şi de adâncime (vezi NP112-2014, anexa D).

- RISCURI NATURALE

Conform normativului NP 074-2014 terenul are un risc geotehnic redus.

- Circulația

- Aspecte critice privind desfășurarea, în cadrul zonei, a circulației rutiere, feroviare, navale, aeriene - după caz.

Municipiul Hunedoara are un indice de motorizare ridicat. Amplasamentul studiat se afla pe una din arterele pricipale ale localitatii, in lungul careia s-au dezvoltat cele nai recente activitati economice.

Bulevardul Traian are imbracaminte asfaltica si are cate 2 benzi pe sens astfel ca latimea carosabilului depaseste 12m. In general aceasta artera este marginita de zone verzi plantate cu latimi de circa 2m si trotuare. Pe partea opusa a amplasamentului studiat s-a amenajat si o pista de biciclete.

Odata cu realizarea magazinului Dedeman in partea de SV a amplasamentului s-a amenajat un sens giratoriu care face posibila intrarea si iesirea din incinta magazinului spre ambele directii de mers.

- Ocuparea terenurilor

Terenul studiat este ocupat de cateva constructii care se vor demola sau reloca. Cladirile existente pe amplasament sunt in stare nesatisfacatoare si nu prezinta valoare arhitecturala astfel ca nu pun probleme in eliberarea terenului. In partea de NE a amplasamentului se afla un post trafo care va fi pastrat pana la relocarea lui viitoare pe un alt amplasament.

II.5.1. Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată

Principalele functiuni din zona sunt:

- Zona de locuinte individuale cu regim redus de inaltime la nordul amplasamentului, dincolo de str. Ecaterina Varga.

- Zona de productie si depozitare la NV de amplasament cu acces de pe aceeasi susnumita artera.

- Zona de prestari servicii – spatii comerciale – reprezentate de magazinul Dedeman in partea de SV a amplasamentului.

- Zona de prestari servicii – statie de carburanti – in partea de sud a amplasamentului

II.5.2.Relaționări între funcțiuni

Functiunile comerciale ale magazinului Dedeman si viitorul magazine Altex se completeaza reciproc.

Intre functiunea de locuire  si cea de comert cu marfuri de tipul electronicelor si electrocasnicelor este o relatie buna. Distanta dintre locuinte si cladirea propusa este mai mare de 15 m.

Amplasarea acestor complexe comerciale la arterele de transit ale localitatii asigura descongestionarea zonelor centrale si eliberarea lor pentru desfasurarea de activitati de socializare, si culturale.

II.5.3. Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

In prezent terenul studiat are un procent de ocupare scazut, ceea ce corespunde unei utilizari ineficiente a unui teren deservit de retele si artere de circulatie.

II.5.4. Aspecte calitative ale fondului construit

Fondul construit existent în proximitatea amplasamentului este realizat din materiale durabile si se afla in stare buna sau satisfacatoare. In cazul locuintelor este vorba in general de cladiri construite cu mai mult de 40 de ani in urma, dar care au fost intretinute si au un aspect ingrijit.

II.5.6. Asigurarea cu servicii a zonei

Zona din jur, pe o raza de 500m ofera o varietate de functiuni publice si servicii pe aceasta fiind de fapt functiunea dominanta:

- Statie de distributie carburanti

- Spalatorie auto

- Service auto

- Magazine materiale de constructii

- Depozite pentru firme de curierat

- Magazinul Lidl

II.5.7. Asigurarea cu spații verzi

In general zona este inca bogata in spatii verzi, care contribuie la asigurarea unui microclimat favorabil , iar prin planificarea urbana se urmareste asigurarea spatiilor plantate de aliniament si aferente obiectivelor publice care sa contribuie la atractivitatea amenajarilor.

II.5.8. Existentența unor riscuri naturale pe amplasament sau în zonele învecinate –

Conform normativului NP 074-2014 terenul are un risc geotehnic redus.

II.5.9 Principalele disfuncționalități

| DOMENII | DISFUNCTIONALITATI | PRIORITATI |
| --- | --- | --- |
| FOND CONSTRUIT SI UTILIZAREA TERENURILOR | 1 | teren insuficient valorificat situat la o artera importanta a municipiului | 1.1. | propunerea de ocupare mai eficienta a terenului si cu functiune mai adecvata zonei |
| PROBLEME DE MEDIU | 2 | lipsa de spatii verzi amenajate pe terenul studiat | 2.1. | instituirea prin RLU a unui procent minim de 10% de zone verzi amenajate in incinta complexului comercial |
| PROTEJAREA ZONELOR |
| FATA DE CONSTRUCTII SI CULOARE TEHNICE | 3 | apropierea de amplasament a unor pompe de distributie carburanti | 3.1. | instituirea unei interdictii de construire - pentru cladiri - in zona situata la mai putin de 10 m de pompa de distributie carburanti |

- Echiparea edilitară

- Stadiul echipării edilitare a zonei, în corelare cu infrastructura localității (debite și rețele de distribuție apă potabilă, rețele de canalizare, rețele de transport energie electrică, rețele de telecomunicație, surse și rețele alimentare cu căldură, posibilități de alimentare cu gaze naturale - după caz).

In lungul Bul Traian exista retea de alimentare cu apa, retea de canalizare pluviala si menajera si retea electrica.

In lungul str Ecaterian Varga exista retea de canalizare pluviala si menajera si retea de alimentare cu apa. Pe partea dinspre locuinte exista si o retea de alimentare cu gaze naturale.

In prezent, pe amplasamentul studiat exista un post trafo care se va mentine pe pozitie.

- Probleme de mediu – Nu sunt probleme notabile in privinta mediului.

In present in incinta nu sunt amenajate zone verzi, dar cu prilejul realizarii noii investitii se va impune ca cerinta asigurarea de zone verzi in procent de minim 10 %.

- Opțiuni ale populației

In urma consultarii populatiei ca urmare a aplicarii procedurii de informare si consultare publica in etapa intentiei de elaborare s-a ridicat problema cooperarii intre incintele magazinului Dedeman si noul obiectiv. Dedeman si-a exprimat acordul ca parcarea destinate publicului sa comunice cu propria parcare , avand astfel acces la giratoriul existent. S-a respins insa posibilitatea ca masinile de aprovizionare sa incalce limitele incintei magazinului invecinat.

Nu s-au înregistrat obiecțiuni din partea publicului cu privire la implementarea prezentului PUZ.

Funcțiunile și activitățile din zonă vor avea un caracter nepoluant.

- Punctul de vedere al administrației publice locale asupra politicii proprii de dezvoltare

Administratia publica locala sustine deschiderea unui parc comercial Altex avand in vedere ca lantul Altex nu este inca suficient reprezentat la nivelul municipiului Hunedoara. Cel mai apropiat magazin din retea se gaseste la Deva.

- Punctul de vedere al elaboratorului

Dezvoltarea propusă prin prezentul PUZ este benefica oferind o mai buna aprovizionare a populatiei cu produse electronice si electrocasnice. populatia poate mai usor sa beneficieze de programul “rabla” la electrocasnice, ceea ce duce la o mai eficienta protejare a mediului prin colectarea controlata a produselor electrocasnice mari. In ce priveste posibilitatea construirii in etapa a II-a a unei galerii comerciale, aceasta intentie este benefica, creaindu-se un complex de servicii complementare care vor deservi populatia cu mai mare eficienta.

- P R O P U N E R I  DE  D E Z V O L T A R E  U R B A N I S T I C Ă

- Concluzii ale studiilor de fundamentare

- Ridicare topografică

A fost realizată o ridicare topografică, vizată de O.C.P.I Hunedoara care să delimiteze exact amplasamentul Suportul pentru partea desenată a prezentului P.U.Z. are la bază ridicările topografice de tip cadastral vizate de O.C.P.I. Hunedoara precum și o ridicare topografică cu nivelment.

In baza acestor masuratori rezulta ca terenul este intr-o panta foarte usoara, de 2 % , coborand de la V la E. La rezolvarea sistematizarii incintei se va tine seama de cotele sistematizate ale incintei Dedeman cu care se doreste a se mentine o legatura rutiera. .

- Referat geotehnic și expertiza geotehnică

S-a intocmit o expertiza geotehnica constand următoarele lucrări de investigaţie a amplasamentului:

- ADÂNCIMEA DE ÎNGHEȚ SI PRESIUNEA CONVENTIONALA

  - Adâncimea de îngheţ este de 0.7-0.8 m  (NP 112- 2014)

Adancimea de fundare recomandata in baza studiului geotehnic la - 4m fata de CTN ( pentru fundatii izolate) – pentru partea de NE a complexului si - 3m in partea de SV. Ca varianta alternatica poate fi si fundarea cu radier general pe perna de balast de 0,8…1m.

- Prevederi ale PUG – căi de comunicație, relațiile zonei studiate cu localitatea și în special cu zonele vecine, mutații ce pot interveni în folosința terenurilor, lucrări majore prevazute în zonă, dezvoltarea echipării edilitare, protecția mediului

Din planul urbanistic al localitatii, precum si din modul cum se dezvolta zona in apropiere amplasament  rezulta ca se urmareste utilizarea acestui teren pentru o functiune comerciala importanta, care valorifica amplasarea la o artera de tranzit majora .

- Valorificarea cadrului natural - relaţionarea cu formele de relief, prezenţa unor oglinzi de apă şi a spaţiilor plantate, construibilitatea şi condiţiile de fundare ale terenului, adaptarea la condiţiile de climă, valorificarea unor potenţiale balneare

Cadrul natural din imprejurimi nu este notabil si nu constituie un punct de interes care trebuie valorificat.

- Modernizarea circulaţiei

- Organizarea circulaţiei și a transportului în comun, asigurarea locurilor de parcare, garare, amplasarea unor staţii de transport în comun, amenajarea unor intersecţii, sensuri unice, semaforizări.

Accesul auto al cumparatorilor ce vin din directia Deva se poate face pe mijlocul laturii lungi a incintei. Cei care vin dinspre centrul municipiului Hunedoara vor folosi giratoriul si intrarea spre incinta Dedeman de unde se pot desprinde pentru a patrunde in parcarea din fata noului obiectiv. Iesirea cumparatorilor se va putea face tot prin incinta Dedeman si utilizarea giratoriului pentru selectarea directiei de deplasare, fie prin accesul propriu de pe Bul Traian, doar pentru cei care se deplaseaza pe relatie de dreapta ( spre centrul municipiului) , fie pe aleea care debuseaza in str. Ecaterina Varga pentru cei care locuiesc in cartierul respectiv.

Accesul masinilor de aprovizionare se face de pe str. Ecaterina Varga, in coltul de NV al incintei, unde se afla rampa de descarcare si o alee paralela cu cladirea, pe toata lungimea acesteia.Iesirea masinilor de marfa se face tot pe unde au intrat, cu posibilitatea de a se deplasa pe relatie de dreapta spre giratoriu pentru a schimba, daca e cazul directia. Aprovizionarea spatiilor comerciale din etapa a II-a nu se va face cu tiruri ci cu masini de marfa tip “dubita” care pot manevra pentru intoarcere in zona largita a platformei carosabile din spatele complexului.

Accesul personalului se face tot din str. Ecaterina Varga. Personalul are amenajate locuri de parcare in partea din spate a magazinului.

- Organizarea circulaţiei feroviare - nu e cazul

- Organizarea circulaţiei navale – nu e cazul

- Organizarea circulaţiei aeriene – nu e cazul

- Organizarea circulaţiei pietonale

Circulatia pietonala existenta nu va fi afectata. Trotuarul la bul Traian , cu o latime de 2 m, executat din calupuri autoblocante se intrerupe in dreptul fostului acces in incinta amplasamentului studiat. Cum pozitia accesului se modifica mai spre nord, va fi necesara continuarea trotuarului pana la accesul propus, si acesta este notat in prezentul PUZ ca obiectivul de utilitate publica 1.

Pe str Ecaterina Varga se va executa un trotuar de 1,5m latime la limita amplasamentului studiat.

- Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici – principalele funcţiuni, stabilirea destinaţiei tuturor terenurilor

Zona functionala propusa a terenului studiat este Institutii si servicii – servicii comerciale (IS-com) .

Regim de înălțime

Regimul de înălţime pentru magazinul Altex este P cu inaltimea maxima de 9m . Semnalul de anuntare a magazinului va fi  de maxim 25m inaltime.

| BILANT TERITORIAL |
| --- |
|  | EXISTENT | PROPUS |
|  | suprafata | procent | suprafata | procent |
| IS | INSTITUTII SI SERVICII -comert | 0 | mp | 100.00 | % | 15084 | mp | 0.00 | % |
|  | din care - constructii - maxim |  |  |  |  | 5279.4 | mp | 35.00 | % |
|  | - alei si platforme |  |  |  |  | 8296.2 | mp | 55.00 | % |
|  | - spatii verzi amenajate - minim |  |  |  |  | 1508.4 | mp | 10.00 | % |
| IA | UNITATI INDUSTRIALE SI AGRICOLE | 15084 | mp | 100.00 | % | 0 | mp | 0.00 | % |
|  | din care - constructii | 203 | mp | 1.35 | % | 0 | mp | 0.00 | % |
|  | - alei si platforme | 2500 | mp | 16.57 | % | 0 | mp | 0.00 | % |
|  | - spatii verzi neamenajate | 12381 | mp | 82.08 | % | 0 | mp | 0.00 | % |
| C | CAI DE COMUNICATIE | 0 | mp | 0.00 | % | 0 | mp | 0.00 | % |
| SP | SPATII PLANTATE | 0 | mp | 0.00 | % | 0 | mp | 0.00 | % |
| GC | GOSPODARIE COMUNALA | 0 | mp | 0.00 | % | 0 | mp | 0.00 | % |
| TE | ECHIPARE EDILITARA | 0 | mp | 0.00 | % | 0 | mp | 0.00 | % |
|  | SUPRAFATA TEREN STUDIAT | 15084 | mp | 100.00 | % | 15084 | mp | 100.00 | % |
|  | P.O.T. |  |  | 1.35 |  |  |  | 35.00 | % |
|  | C.U.T. |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.35 |  |

Numarul de locuri de parcare se reglementeaza conform Hotararii 272 / 2008 , pentru complexuri comerciale cu aria desfasurata mai mare de 2000 mp la 1loc /20 mp, la care se mai adauga si parcarile destinate personalului complezului calculate la 1 loc / 5 angajati.

Indicatori urbanistici: Procentul de ocupare propus prin prezentul PUZ  este 35%  motivat de faptul ca necesarul de parcari si zone verzi nu permite un procent mai ridicat.

- Dezvoltarea echipării edilitare

Nu este necesară dezvoltarea rețelei edilitare ci numai realizarea branșamentelor necesare pentru funcționarea magazinului comercial propus.

Alimentarea cu apa

Bransamentul proiectat care va deservi spatiul comercial, va fi conectat la conducta stradala existenta pe str Ecaterina Varga. Conducta de bransament proiectata este prevazuta din teava PEHD De 110 mm, iar pe aceasta este prevazut un camin de apometru din beton, in care este instalat un contor de apa combinat Dn 80/20 mm, cu rol de contor general. In caminul de apometru, dupa contor, este prevazut un distribuitor, din care se alimenteaza prin conducte distincte, instalatia de stingere cu hidranti exteriori si interiori de incendiu al obiectivului.

Racordul de canalizare menajera  se va face prin deversare in retelele de canalizare stradale, tot la str. Ecaterina Varga. Racordul de canalizare proiectat este prevazut din din PVC-KG De 200mm, iar prin acesta sunt evacuate doar ape uzate menajere care corespund NTPA 002.

Apele pluviale conventional curate sunt ape preluate de pe invelitoarea cladirii printr-un sistem de colectare ape pluviale de pe invelitoare tip vacumatic.

Apele pluviale potential poluate sunt preluate de pe platformele din incinta (paltforma rutiera, parcare, trotuare) prin guri de scurgere si rigole in reteaua de canalizare ape pluviale poluate din incinta, sunt trecute prin separatorul de namol si produse petroliere propus. Separatorul de namol si produse petroliere este prevazut la intrarea apei cu un decantor de namol, urmat de separatorul cu filtru coalescent si evacuare prevazuta cu un obturator automat cu flotor. Filtru coalescent este format dintr-un material lamelar care se afla in camera coalescenta.

Evacuarea separatoarelor este prevazuta cu un obturator automat cu flotor, acesta functionând astfel: când este depasita capacitatea de stocare a hidrocarburilor separate, flotorul coboara in stratul de hidrocarburi, si un disc de etansare este presat pe conducta de evacuare). Calitatea apelelor epurate prin separatoarele propuse se incadreaza in limitele indicatorilor de calitate, prevazute in normativul NTPA - 001/2001.

Apele pluviale potential poluate dupa ce au fost trecute prin separatorul de hidrocarburi, precum si cele potential curate vor fi deversate prin racordare la reteaua de canalizate pluvaiala aflata la bul Traian. .

Alimentarea cu energie electrică

Avand in vedere necesarul crescut al acestui obiectiv, alimentarea cu energie electrică se va face la rețeaua disponibila in zona cu instalarea pe amplasament a unui post trafo propriu. Soluția de racord subteran se va stabili pe baza unui proiect de branșament și racord in conformitate cu fisa de solutie care urmeaza sa fie emisa de compania de distributie energie electrica.

Alimentarea cu gaze naturale

Obiectivul nu va fi racordat la reteaua de alimentare cu gaze naturale, nu este cazul.

- Protecția mediului

În zona nu se pun probleme speciale de protecție a mediului prin construcția spațiului comercial. În vederea protecției mediului se vor prevedea următoarele:

- racordul la utilitățile urbane disponibile in zona;

- trecerea apelor pluviale colectare de pe platformele incintei printr-un separator de hidrocarburi inainte de a fi deversate in reteaua de canalizare pluviala.

- depozitarea deșeurilor menajere în pubele și containere etanșe realizate din materiale necorodabile, amplasate în spații special amenajate;

- depozitarea deseurilor din ambalaje de carton intr-un tarc din plasa, acoperit.

- realizarea de zone verzi plantate, tratate peisager;

- nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere și nu se vor depozita deșeuri menajere, în afara rețelelor și spațiilor special destinate;

- Obiective de utilitate publică

  - Listarea obiectivelor de utilitate publică

Prin prezentul PUZ sunt prevazute urmatoarele obiective de utilitate publica.

| OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA |
| --- |
| nr crt | descrierea lucrarii | supr | lung | investitor | administrator |
|  |  | mp | m |  |  |
| 1 | amenajare trotuar public la bul Traian | 101 | 50.9 | S.C. COMETEX S.R.L. | UAT Hunedoara |
| 2 | amenajare zona verde publica | 102 | 50.9 | S.C. COMETEX S.R.L. | UAT Hunedoara |

Pentru functionarea obiectivului sunt necesare lucrari pe domeniul public si anume

- 3 racorduri la reteaua stradala existenta.

  - Identificarea tipului de proprietate asupra terenurilor

Terenul studiat este alcatuit dintr-un singur imobil cu suprafata de 15084mp care apartine S.C. COMETEX S.R.L.

  - Determinarea circulației terenurilor pentru realizarea obiectivului propus

Prin prezentul PUZ nu se propun actiuni de circulatie a terenurilor.

- Concluzii, măsuri în continuare

  - Înscrierea în prevederile PUG aprobat.

Prezenta documentație P.U.Z. + R.L.U. modifica functiunea zonei de la zona industriala si de depozitare la zona destinata institutiilor si serviciilor – servicii comerciale ( IS-com), stabileste zona edificabila , procentul de ocupare  si coeficientul de utilizare a terenului,.   Regimul de inaltime va fi P, cu inaltime maxima 9m. Se propune procentul de ocupare maxim de 35%, cu un coeficient de ocupare corelat cu regimul de inaltime , adica 0,35.

  - Categorii principale de intervenție care să susțină materializarea programului de dezvoltare propus

- Dupa aprobarea PUZ se va putea autoriza realizarea investitiei “Parc comercial Altex, conform documentatiei pentru autorizatie de constructie

- In baza aceluiasi PUZ se va putea autoriza si etapa a II-a de investitie – galeria comerciala.

  - Priorități de intervenție – realizarea Parcului comercial Altex.

  - Aprecieri ale elaboratorului PUZ

Se propune aprobarea P.U.Z. pentru ca uniformizeaza functiunile in zona, pentru destinatie comerciala.

| Data: | Întocmit: |
| --- | --- |
| august 2022 | Arh. Anca Vulcan |