PR. NR. 659/2022

MEMORIU GENERAL

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru

« Realizarea unui bloc de locuinte cu destinatia specialisti din sanatate in incinta Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Municipiul Hunedoara »

1. INTRODUCERE

- 1.1.  DATE de recunoastere a documentatiei:

Denumirea proiectului:

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru

« Realizarea unui bloc de locuinte cu destinatia specialisti din sanatate in incinta Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Municipiul Hunedoara »

Iniţiator(beneficiar): Primăria Hunedoara, Jud. HUNEDOARA

Elaborator:              S.C. COMPACT S.R.L. DEVA

Data elaborării:         iunie 2022

PREZENTAREA INVESTIŢIEI PROPUSE

Denumirea investiţiei propuse:

Denumirea investitiei este: « Realizarea unui bloc de locuinte cu destinatia specialisti din sanatate in incinta Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Municipiul Hunedoara »

- 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

Prezenta documentaţie a fost elaborată în conformitate cu Normele metodologice de aplicare privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul MDRAP nr.233 / 26.02.2016, stabileşte reguli proprii terenului pentru care a fost elaborat în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiei propuse şi amenajărilor aferente.

- 1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

a. Planul Urbanistic General al Municipiului Hunedoara – aprobat prin HCL 91/1999 si prelungit cu HCL 485/2018, impreuna cu Regulamentul local de urbanism aprobat.

b. Studiile de fundamentare care au stat la baza intocmirii prezentei documentatii au fost urmatoarele: studii topografice, studiul geotehnic si  studiul de insorire.

c. Observatii si deplasari la amplasament ale echipei de proiect, urmate de consultari cu factorii interesati si concluzii.

- 1.4.  OBIECTIVELE PLANULUI URBANISTIC ZONAL

Prezentul PUZ impreuna cu regulamentul de urbanism va genera concluzii operationale transpuse in final in prevederi si  reglementari pentru:

- Stabilirea regulilor de amplasare si construire in teritoriu,

- Stabilirea de reguli pentru pastrarea integritatii mediului,  circulatia auto si pietonala si organizarea functiunilor auxiliare locuirii (parcaje, loc de joaca, spatii verzi, platforma gospodareasca).

Obiectivul de investiti propus are ca scop utilizarea durabilă a resursei de teren aflat in proprietatea municipiului Hunedoara in scopul utlizarii acestora pentru construirea unor locuinte pentru inchiriere destinate specialistilor din sanatate.

- DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

  - Evolutia zonei

Caracteristici semnificative ale zonei

Zona studiata este situata in zona centrala a municipiului Hunedoara, in incinta Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu situat la adresa Municipiul Hunedoara, Strada Victoriei  nr.14, teren din care s-a dezmembrat o parcela in suprafata de 1978 mp situata in contul de nord-est catre intersectia cu straziel Victoriei si Chizid.

Investitia se va realiza in Municipiul Hunedoara, Str Victoriei,  f. N.

Conform cu certificatul de urbanism terenul este situat in UTR 1.

Terenul din parcela cu ID 71853 Hunedoara este situat la adresa Str. Victoriei fn si este in proprietatea Municipiului Hunedoara.

Terenul apartine zonei cu destinatia institutii si servicii publice dispersate.

In jurul terenului, pe doua laturi este zona cailor de comunicatie.

Spre nord, in vecinatate sunt zone de locuinte si dotari complementare.

Spre este exista o zona de spatii verzi publice.

In concluzie, zona este omogena si cuprinde functiuni distincte si bine conturate.

Toate aceste terenuri sunt viabilizate.

Potential de dezvoltare

Exista posibilitatea utilizarii mai eficiente a terenurilor apartinand municipiului Hunedoara, in sensul alocarii functiunii de zona de locuinte de destinate specialistilor din sanatate pentru terenul care face obiectul prezentului plan si care in prezent apartine zonei de institutii si servicii publice.

Incadrarea in localitate

Teritoriul este situat in intravilan si face parte din zona centrala a Municipiului Hunedoara - UTR 1.

  - Elemente ale cadrului natural

Amplasamentul cuprinde spatii verzi amenajate, accese pietonale, carosabile, parcaje. Folosinta actuala este parc public. Terenul studiat are suprafata de 1978 mp.si conform extrasului Cf are destinatia curti-constructii fiind in prezent ocupat de zone verzi.

Este relativ plan in mojoritatea suprafetei sale, insa catre extremitatea de sud-vest are o cadere de cativa metri catre curtea spitalului.

Dimensiunile maxime sunt 49,92 m lungime si 39,465 m latime. Caracteristicile geomorfologice sunt descrise in capitolul 3 al prezentului memoriu .

  - Circulatia

Zona studiata este inconjurata pe doua laturi de Cai de comunicatie: strada Victoriei si Strada Chizid. In vecinatatea amplasamentului este o intersectie in giratie a Strazii Victoriei cu Strada Pictor Stefan Luchian.

Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

Nu sunt preconizate riscuri naturale pentru zona studiata.

Principalele disfunctionalitati

Municipiul Hunedoara este un oras care se remarca prin zonele verzi preponderente alturi de dotarile orasului si de zonele de locuinte. Spatiile verzi au fost  gandite impreuna cu functiunile orasului si sunt regenerate si dezvoltate in permanenta.

Oferirea de facilitati tinerilor absolventi specialisti in sanatate reprezinta un factor de principal de atragere a acestora in locaitate. Aceasta oportunitate exista in incinta Spitelului Municipal Hunedoara, unde se poate valorifica amplasamentul existent in vederea realizarii unei scari a unui viitor bloc de locuinte.

Disfunctionalitatie care se pot manifesta din punct de vedere urbanistic sunt prezentate in tabelul de mai jos. Dintre acestea prioritara este doar reconsiderarea utilizarii terenului.

| DISFUNCTIONALITATI |
| --- |
| DOMENII | DISFUNCTIONA-LITATI | PRIO-RITATI |
| FOND CONSTRUIT SI UTILIZAREA TERENULUI | Imagini urbane si selatii spatiale necontrolate Zona valorificata insuficient | ◊ |
| SPATII PLANTATE, AGREMENT | Nu este cazul | - |
| PROBLEME DE MEDIU | Nu este cazul | - |
| CIRCULATII, INCLUSIV PARCAJE | Zona valorificata insuficient | ◊ |
| PROTEJAREA ZONELOR CONFORM NORMELOR SANITARE | Nu este cazul | - |
| PROTEJAREA ZONELOR FATA DE CONSTRUCTII/ ZONELE DE PROTECTIE | Nu este cazul | - |
| PROTEJAREA ZONELOR CU VALOARE DE PATRIMONIU | Nu este cazul | - |

  - Echiparea edilitara

Echiparea edilitara reclama ca odata cu amplasarea blocului de locuinte  sa se realizeze bransamentul la utilitatile existente in zona.

2.4.1. Alimentarea cu apa si canalizare

In zona exista retea publica de alimentare cu apa potabila si retea publica de canalizare menajera.

Realizarea retelelor de apa si canal este necesara pentru asigurarea functionarii locuintei colective.

2.4.2. Alimentarea cu energie termica

Blocul va avea sistem independent de producere a energiei termice.

2.4.3. Alimentarea cu energie electrica

Instalatia de utilizare a energiei electrice va fi alcatuita la nivel de fiecare apartament dintr-o insrtalatie de joasa tensiuneavand circuite de prize monofazice si circuite de iluminat.

2.4.4. Alimentarea cu gaze naturale

Blocul se va putea bransa la reteaua din Strada Chizid..

  - Probleme de mediu

a) 	Alimentarea cu apă

In zona exista retea publica de alimentare cu apa potabila.

b)	Apa uzată

Exista retea publica de canalizare.

c)	Gunoiul menajer

Resturile menajere degradabile se vor colecta in platforma gospodareasca, aceasta putand fii retractabila, iar gunoiul se va prelua de catre firma de salubritate.

d.) Evidentierea riscurilor naturale si antropice

Din punct de vedere climatic amplasamentul este situat in zonele cu incarcarile reduse provenite din vant si zapada.

Terenul este plan, fara riscuri de alunecari de teren sau prabusiri.

e) Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii tehnico edilitare ce prezinta riscuri

Nu este cazul.

  - Optiuni ale populatiei

Puncte de vedere ale populatiei

Transparenta privind precesul decizional de aprobare a propunerilor prezentului PUZ+RLU cuprinde informarea  si consultarea populatiei, care se desfasoara conform cu documentul de planificare inregistrat cu nr. 46673/03.06.2022 cuprinzand mai multe etape:

      - etapa pregatitoare,

      - etapa elaborarii propunerilor

      - etapa propunerilor finale

      - etapa monitorizarii si implementarii PUZ+RLU, care se desfasoara dupa aprobarea documentatiei prin hotarare a consiliului local..

In baza Avizului de oportunitate nr 4/13.05.2022 s-a desfasurat urmatorul calendar al procesului de informare si consultare publica :

Afisarea anuntului de intentie  pe pagina de internet a Primariei Hunedoara

Afisarea la sediul Primariei Hunedoara

Afisarea  panourilor in zona de studiu

Transmiterea in scris a anuntului grupului tinta identificate

Anunturi in presa

- Anunt 1 in Mesagerul Hunedorean din 10.06.2022

- Anunt 2 in Servus Hunedoara din 14.06.2022

Pana la data finalizarii etapei pregatitoare (20.06.2022) a fost inregistrata o singura adresa referitor la necesitatea realizarii unui post trafo nou pentru Spitalul Municipal la care s-a raspuns in scris.

Dupa obtinerea avizelor din certificatul de urbanism nr. 152 din 12.07.2021 s-a abordat « Etapa propunerilor finale, avizarii si aprobarii documentatiei » prin depunerea PUZ+RLU impreuna cu avizele obtinute la  :

Primaria Hunedoara - Directia AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, ARHITECT SEF - in vederea obtinerii avizarii

Primaria Hunedoara - SERVICIUL INVESTITII MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE SI UTILITATI PUBLICE- in vederea inaintarii spre aprobare dupa emiterea avizului arhitectului sef.

Puncte de vedere ale administratiei publice locale

Planul urbanistic va stabilii  urmatoarele :

- teritoriul care urmeaza sa fie reglementat de prezentul PUZ, respectiv terenul in suprafata de 1978 mp

- categoriile functionale ale dezvoltarii

  - FUNCTIUNEA PROPUSA: ZONA LOCUINTELOR PENTRU SPECIALISTI “LS”

Indicatorii urbanistici propusi : POT maxim=20 %, CUT maxim=0.9

- Dotarile de interes public sunt:

Locuintele cu destinatia spacialisti din sanatate si spatii verzi publice, parcarile, acesele carosabile si pietonale, spatiul de joaca impreuna  cu infrastructura edilitara.

Punct de vedere al elaboratorului documentatiei privind solicitarile beneficiarului si felul cum urmeaza a fi solutionate acestea in cadrul PUZ:

La faza de proiectare PUZ s-au preluat condiţiile/concluziile din studiile anterior efectuate iar pentru utilitatile existente, conditiile din avizele obtinute.

3. CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

- 3.1. CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

STUDIUL TOPOGRAFIC

Suportul topografic intocmit cuprinde amplasamentul studiat si vecinatatile acestuia. Este intocmit in sistem de coordonate stereografic 1970  si cuprinde  terenurile aferent functiunii propuse  precum si zona inconjuratoare.

Acest studiu  a fost avizat de OCPI Hunedoara.

GEOLOGIA  ZONEI

Pentru cerecetarea stratificatieiterenului au fost luate in considerare datale furnizate de studiul geotehnic realizat de catre SC. GEOSOND SRL.

Programul de investigatii a vizat acoperirea intregului amplasament  indicat de catre beneficiar si a cuprins lucrari specifice, pentru:

- Identificarea succesiunii stratigrafice;

- Determinarea ceracteristicilor fizico mecanice ale terenului de fundare in sectiunea zonei active ;

-  Precizarea pozitiei nivelului hidrostatic

- Stabilirea conditiilor de proiectare si executie a lucrarilor de fundatii pe amplasamentul propus ;

Stabilirea categoriei geotehnice in care se va incadra viitoarea lucrare se face avandu-se in vedere indicatiile normativului NP 074-2014,astfel :

Din tabelul de mai sus rezulta incadrarea lucrarii in categoria geotehnica 1- risc geotehnic redus.

Pe parcursul cercetarilor s-a tinut cont si de harta geologica a zonei precum si de alte lucrari realizate de catre SC. GEOSOND SRL in zona .

Amplasamentul indicat de catre beneficiar se situeaza in municipiul Hunedoara, str.Victoriei, nr.14, jud. Hunedoara. In anexa 1, realizata pe baza planului de situatie primit de la beneficiar pot fi urmarite pozitiile lucrarilor de foraj si ale testelor de penetrare dinamica cu con in raport cu limitele terenului prospectat.

Amplasamentul imobilului proiectat nu este ocupat la momentul actual de nici o constructie ; suprafata terenului, aproximativ plan orizontal nu este afectata de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea .

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul, prospectat apartine Depresiunii Colinare a Transilvaniei, subdiviziunea Zona Depresionara Strei-Hateg.

Din punct de vedere geologic, amplasamentul apartine Panzei Getice, fundamentul cristalin fiind constituit din sisturi mezometamorfice (anterioare Proterozoicului superior) si din sisturi epimetamorfice (atribuite Proterozoicului superior-Paleozoicului interior ).

In timpul Neogenului s-au format bazinele sedimentare Lugoj, Caransebes, Mures, Strei-Hateg, prin scufundarea formatiunilor mai vechi de-a lungul unor sisteme de fracturi.

In zona investigata, afloreaza depozite sarmatiene (Volhynian-Bessarabian inferior (vh+bs1) si depozite cretacice (pleistocen superior qp3 si holocen superior qh2).

Depozitul Volhynian-Bessarabian inferior este reprezentat de calcare, gresii, nisipuri si brecii vulcanice.

Conform zonarii seismice, amplasamentul este caracterizat de urmatorii parametrii; ag=0,10g; Tc= 0.7 s (conform P100-1/2013).

Adancimea de inghet este de 0.8-0.9m (conform STAS 6054/77).

Incadrarea geotehnica a fost stabilita conform  „NORMATIV   PRIVIND   DOCUMENTATIILE  GEOTEHNICE   PENTRU  CONSTRUCTII–NP  074/2014”.

Studiul este verificat la exigenta Af.

CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC:

- pe baza factorilor descrisi, terenul de amplasament se incadreaza in categoria geotehnica 1- risc geotehnic redus.

- Suprafata terenului nu este afectata de fenomene ficico- mecanice care sa pericliteze stabilitatea generala a amplasamentului.

- Stratificatie interceptata in foraje este omogena, dedesuptul solului vegetal si al umpluturii ( in grosimi de 0.20-0.40m) dezvoltandu-se un pachet de panturi coezive pana la adancimea de investigare de 6.0 m fata de CTN.

- Apa subterana nu a fost interceptata in niciunul din forajele executate pe amplasament.

- Lucrarile de teren au pus in evidenta in zona viitoarei constructii prezenta unor pamanturi cu o compresibilitate redusa spre mare.

STUDIUL DE INSORIRE

Cu toate ca distantele fata de cladirile invecinate depasesc inaltimea blocului propus, intre studiile de fundamentare a fost efectuat acest studiu, conform cerintelor.

- 3.2. PREVEDERI ALE PUG

Teritoriul este situat in intravilan si face parte din zona centrala a Municipiului Hunedoara - UTR 1 si apartine zonei de institutii si servicii publice.

Conform planului urbanistic general sunt permise unitati de interes public din categoria invatamant, sanatate, administratie, cultura. Se permit alte functiuni cu conditia elaborarii, avizarii si aptobarii unui plan urbanistic.

-folosinta actuala : Curti constructii

Terenul este amplasat in intravilanul municipiului Hunedoara

- CF.NR. 71853 Hunedoara (1978mp)

-Terenul este proprietate a  MUNICIPIUL HUNEDOARA, DOMENIUL PUBLIC.

4.SOLUTII PROPUSE/ PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

- 4.1. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Amplasamentul este situatat  intr-o zona  care din punct de vedere urbanistic nu necesita masuri speciale, avand un caracter natural deosebit.

- 4.2. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Analiza critica a situatiei existente

Dinpunct de vedere al circulatiilor, in situatia existenta acestea sunt corect rezolvate, asigurand conditii pentru circulatii carosabila cat si pietonala.

Organizarea circulatiei  autovehiculelor

Nu este necesara interventia asupra retelei stradale, aplasarea obiectivului facandu-se in incinta data implica doar realizarea accesului din Strada Chizid, cu semnalizarea corespunzatoare.

Organizarea circulatiei pietonale

In parcela atribuita in vederea realizarii unui bloc ANL nu sunt circulatii pietonale pe yrotuarele adiacenta carosabilului.

Referitor la structurile rutiere noi care se recomanda a fi adoptate, acestea vor fi

- la amenajarile  pentru circulatia autovehiculelor, la alei carosabile si parcari:

partea carosabila va fi incadrata cu borduri prefabricate din beton asezate pe o fundatie din beton de ciment, apoi dale inierbate

  - La aolei pietonale , vor fi dale din piatra naturala sau beton. Acestea vor fi incadrate (inspre zona verde) cu borduri prefabricate din beton asezate la acelasi nivel pe o fundatie din beton de ciment.

Organizarea circulatiei feroviare

- nu este cazul

Organizarea circulatiei navale

- nu este cazul

- 4.3. ZONIFICARE FUNCTIONALA  – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Se propune un singur UTR:  ZONĂ DE LOCUINTE DE DESTINATE SPECIALISTILOR DIN SANATATE conform planşei  U02- „Reglementari urbanistice, Zonificare”. Aceasta unitate teritoriala va cuprinde mai multe zone/subzone. Aceste zone sunt urmatoarele:

-  Blocul de locuinte,

- Accesul carosabil si parcajele,

- Alei pietonale,

- Loc de joaca pentru copii, inclusiv ziduri de sprijin,

- Zone verzi amenajate,

- Platforma gospodareasca.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI SI INDICATORI TEHNICI

Terenul are suprafata de 1978 mp in conformitate cu extrasul Cf  nr. 71853 Hunedoara,  categoria de folosinta curti-constructii si este in proprietatea Municipiului Hunedoara apartinand domeniului public.

O latura a terenului este spre Strada Victoriei iar cealalta, spre Strada Chizid. Celelalte laturi ale terenului se invecineaza cu incinta Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Municipiul Hunedoara.

In relatie cu zonele invecinate  amplasamentul are urmatoarelle vecinatati: Strada Victoriei la Nord, Strada Chizid la est, Strada Nicolae Balcescu la Sud si Str Stefan cel Mare, la vest.

Distantele de la limita terenului si cladirile din proximitate variaza intre 26.1 m, respectiv 32.30 m catre sud-vest, iar catre nord-vest este de 31 m, respectiv 55 m fata de cladirile situate spre nord-estul incintei terenului propus a fi reglementat prin prezentul PUZ.

Dimensiunile parcelei sunt urmatoarele: lungime 49.92, latime 39,465m. Terenul este relativ plat, iar inspre coltul de sud-vest coboara la cota curii spitalului municipal.

Terenul identificat este liber de constructii si patial imprejmuit.

Se detaliaza mai jos fiecare dintre destinatiile propuse:

- Blocul de locuinte

Acesta va ocupa 16,62% din terenul alocat.

Suprafaţa construită la sol a clădirii: 328.81 mp.

Suprafaţa desfăşurată a clădirii propuse: 1544 mp.

Regim de înălţime propus = P+3E+M

Inaltimea maxima 17 m, inaltimea la cornisa 13.30 m.

CAPACITATI:

20 UNITATI LOCATIVE ( apartamente de doua camere)

Pentru amplasarea cladirii s-a respectat  distanţă minimă obligatorie faţă de limitele parcelei egală mai mare de 3,0 m.

- Caile de comunicatie rutiera si parcajele ocupa 648 mp, asigurandu-se 22 locuri de parcare (33,00% din terenul alocat.),

Din numarul total de parcaje doua sunt dimensionate pentru persoane cu dizabilitati.

- Alei pietonale (120 mp) cu suprafete acoperite cu dale vor ocupa 6,00% din terenul alocat rezolvand doua acese in incinta si o alee perimetrala.

- Loc de joaca pentru copii impreuna cu zidurile de sprijin si bazinul pentru nisip.

Se aloca 185 mp din suprafata  (5,50%),

5.  Zone verzi amenajate

Spatiile verzi existente nu au un regim special de protejare ele au fost pastrate impreuna cu majoritatea exemplarelor de arbori existenti care nu s-au suprapus peste blocul propus.

Spatiile plantate vor ocupa 696,19 mp respectiv au cea mai mare pondere 38.88%. La acesata suprafata de adauga si suprafata parcajelor care se vor realiza din dale inierbate 648 mp (33% din suprafata).

In total, zonele verzi vor insuma 1344,19 mp respectiv 71,88%.

In tabelul de mai jos sunt prezentate destinatiile  din UTR-ul care face obiectul prezentului plan urbanistic zonal. Astfel:

- Amprenta blocului de locuinte este de 328.81 mp(16,62%),

- Accesul carosabil si parcajele ocupa 648 mp, asigurandu-se 22 locuri de parcare (33,00%),

- Alei pietonale 120 mp (6,00%),

- Loc de joaca pentru copii, inclusiv ziduri de sprijin in suprafata de 185 mp (5,50%),

- Zone verzi amenajate care vor ocupa 696,19 mp (38.88%).

- 22 locuri de parcare

- Loc de joca pentru copii, ziduri de sperijin, imprejmuire

- 696,19 mp zone verzi.

- Retele electrice

- Retele de apa

INDICATORI URBANISTICI PROPUŞI

Indicatorii urbanistici propusi : POT maxim=20 %, CUT maxim =0.9

- 4.4. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

4.4.1. Alimentarea cu apa si canalizarea apelor uzate menajere

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apă se va face de la reteaua existenta. Reţelele edilitare precum si racordarea imobilului propus vor fi executate în canalizatii subterane.

Constructia blocului va fi racordata la reteaua publica de distributie a apei potabile, de canalizare a apelor menajere si la retelele electrice din zona.

La noua constructie se va realiza o solutie de echipare in sistem centralizat care sa respecte normele sanitare si de protectie a mediului (Ordinul nr. 536 / 1997), precum si prevederile Codului Civil ;

Vor fi introduse urmatoarele tipuri sisteme si retele:

      - Retele de telecomunicatii

      - Retele de alimentare si control iluminat cu telegestiune

      - Instalatii pentru realizarea de bransamente electrice, date si TV

Canalizarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere se vor colecta printr-un sistem de conducte de canalizare, din care se vor deversa in reteaua de canalizare existenta.

4.4.2. Incalzirea

Pentru obiectivul nou proiectat beneficiarul va opta pentru una dintre solutiile de incalzire adecvate functiunii.

4.4.3. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din instalaţiile de joasă tensiune (0,4 Kv), din vecinatatea zonei studiate.

Soluţia definitivă şi documentaţia tehnică pentru alimentarea cu energie electrică va fi elaborată de către furnizorul de energie electrica prin avizul tehnic de racordare, la comanda beneficiarului.

Se vor respecta condiţiile de amplasare a reţelelor subterane în centrele populate, reglementate de STAS 8591/1- 97 (Reţele subterane în centre populate şi zone industriale - condiţii de amplasare).

Bilanţul energetic se va face functie de consumatorii necesari.

4.4.4. Telefonie

Soluţia definitivă şi documentaţia tehnică pentru alimentarea cu telefonie va fi elaborată de furnizor, la comanda beneficiarului.

4.4.5. Retele de gaz

Soluţia definitivă şi documentaţia tehnică pentru alimentarea cu gaze va fi elaborată de furnizor, la comanda beneficiarului.

4.4.6. Salubritate

Colectarea deseurilor menajere se va realiza în pubele amplasate langa accesul carosabil, in incinta blocului. Acestea vor fi preluate de firma de salubritate a orasului pe bază de contract.

- 4.5. PROTECTIA MEDIULUI

Prezenta propunere nu reprezinta o functiune generatoare de  poluare.

Prevenirea producerii riscurilor naturale.

Din punct de vedere climatic amplasamentul este situat in zonele cu incarcarile cele mai reduse provenite din vant si zapada, iar zona nu este inundabila.

Din punct de vedere geologic acceleratia terenului este cea mai redusa de pe teritoriul tarii, iar terenul de amplasament al blocului este plan, fara riscuri de alunecari de teren sau prabusiri.

Distantele intre constructiile existente si cladirea propusa depasesc limitele de siguranta minime admise, astfel se exclude riscul de transmitere a incendiului de la o cladire la alta.

Depozitarea controlata a deseurilor

Depozitarea deseurilor se va face in conteinere inchise amplasate pe platforma gospodareasca.

Recuperarea terenurilor degradate, plantari de zone verzi etc.

Nu este cazul.

Organizarea sistemelor de spatii verzi

Amplasarea noului obiectiv permite un procent de ocupare de 71.88% pentru zone verzi.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

Nu este cazul.

Refacerea peisagistica si reabilitare urbana

Nu este cazul.

Valorificarea potentialului turistic

Nu este cazul.

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de  comunicatie si a retelelor edilitare majore.

Nu este cazul

- 4.6. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORII PRIVAŢI ŞI CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR CĂDEA ÎN SARCINA AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE

Pentru implementarea prezentului plan urbanistic sunt necesare  urmatoarele  fonduri:

- Pentru bloc - fonduri ale Agentiei Nationale de Locuinte,

- Pentru utilitati, bransamente si lucrari exterioare-  fonduri alocate de la bugetul local.

- Se anexeaza prezentului memoriu, conform legislatiei in vigoare PLANUL DE ACTIUNE si Regulamentul Local de Urbanism.

5. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Prezentul plan urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei stabilind urmatoarele:

a) organizarea accesului  si amplasarea in cadrul parcelelor;

b) organizarea arhitectural-urbanistică ;

c) modul de utilizare a terenului;

d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;

e) statutul juridic al terenului.

Întocmit,                       		Şef proiect si coordonator RUR,

arh. Cojocaru Adrian Stefan                                      	arh. Popa Ilie Iisie