PR. NR. 659/2022

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERE NT PUZ

« Realizarea unui bloc de locuinte cu destinatia specialisti din sanatate

in incinta Spitalului Municipal

Dr. Alexandru Simionescu din Municipiul Hunedoara »

>

Date de recunoastere a documentatiei:<

Plan Urbanistic Zonal si Regulament aferent pentru

« Realizarea unui bloc de locuinte cu destinatia specialisti din sanatate in

incinta Spitalului Municipal

Dr. Alexandru Simionescu din Municipiul Hunedoara »

Beneficiar: 	Primaria Municipiului Hunedoara

Jud. Hunedoara

Consiliul Municipal Hunedoara

Proiectant:                                  S.c.Compact  s.r.l.

Deva, B-dul 22 Decembrie Bl D2, sc B ap 13

jud.Hunedoara, Romania

Sef proiect:           Arh. Popa Ilie Ilisie

Denumirea fazei : Plan Urbanistic Zonal si  Regulament Local de  Urbanism

Numar proiect :    659

Data:                      iunie 2022

CAPITOLUL I  DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

1.1. Prezentul Regulament local de urbanism stabileşte regulile de ocupare a terenurilor şi amplasarea construcţiilor şi amenajările aferente acestora, are caracter de reglementare  pe  teritoriul intravilan situat pe parcela cu ID 71853 Hunedoara Str. Victoriei fn.

1.2. Regulamentul local de urbanism  detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G Hunedoara aprobat prin HCL 91/1999 si prelungit cu HCL 485/2018 şi este obligatoriu.

1.3. Regulamentul local de urbanism se va aproba de către Consiliul Local Hunedoara inpreuna cu PUZ« Realizarea unui bloc de locuinte cu destinatia specialisti din sanatate in incinta Spitalului Municipal  Dr. Alexandru Simionescu din Municipiul Hunedoara ».

1.4. Modificarea regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic General şi, implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare, pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială.

1.5. Regulamentul local de urbanism precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.6. Regulamentul Local de Urbanism  stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiei şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

Art.2. BAZA LEGALĂ

2.1. La baza elaborării Regulamentului local de urbanism stau în principal: Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; H.G.R. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Ordinul M.L.P.A.T. nr. 91/91 privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor, Ordinul nr. 80/N/96 M.L.P.A.T., precum şi celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului.

2.2. Regulamentul Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului
urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT
nr.176/N/16.08.2000
- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul,
modificată şi completată;
- Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996
republicat;
- Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism – indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;
- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de
igienă a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;
- Planului Urbanistic General si Regulamentului local aferent cu nr PUG al municipiului Hunedoara aprobat prin HCL 91/1999 si prelungit cu HCL 485/2018.

2.3. Aprobarea Regulamentului Local de urbanism impreuna cu 
 Planul Urbanistic Zonal pentru « Realizarea unui bloc de locuinte cu destinatia specialisti din sanatate in incinta Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Municipiul Hunedoara » se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Hunedoara, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale.

2.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism
Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren din teritoriul administrativ al municipiului Hunedoara, judetul Hunedoara din parcela cu nr. CF 71853 în suprafaţă totală de 1978,0 mp.
Recomandăm Consiliului Local al municipiului Hunedoara preluarea prevederilor considerate benefice şi utilizarea  acestora în reactualizarea  P.U.G., pentru realizarea unei politici urbane unitare la nivelul întregii localităţi.

Art.3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1. Regulamentul local de urbanism aferent zonei delimitate în planşa U1 reglementari urbanistice cuprinde norme obligatorii pentru în vederea autorizării executării construcţiilor şi pentru autorizarea executării şi modificării construcţiilor.

CAPITOLUL II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Art.4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

4.1. Terenuri agricole din extravilan
▪ Nu este cazul

4.2. Terenuri agricole din intravilan
▪ Nu este cazul

4.3. Resursele subsolului
( Nu este cazul.
4.4. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate
▪ Nu este cazul
4.5. Zonele construite protejate
▪ Nu este cazul

Art.5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

5.1. Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică şi a construcţiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a instituit servitute de utilitate publică se face în condiţiile respectării prevederilor art. 16 din Regulamentul general de urbanism.

CAPITOLUL III.  PREVEDERILE  REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

III.1. ZONIFICAREA TERITORIULUI

Art.6. Zone şi subzone funcţionale

6.1. Terenul care face obiectul Regulamentului local de urbanism alcatuieste o singura zona funcţionala:

LS	- ZONA DE LOCUINTE DESTINATE SPECIALISTILOR DIN SANATATE

Va contine o CLĂDIRE COLECTIVA DE TIP URBAN destinata personalului din sănătate.

Zonificarea teritoriului cuprinde ZONA DE LOCUIRE:	Zonă rezidenţială cu clădire in regim  P  + 3E+M

In zona se admite amplasare de:

- locuri de joacă pentru copii

- parcaje

- echipamente publice

- spatii verzi

III.2. - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

III.2.1.    Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Articolul 7 - Amplasarea faţă de drumurile publice

Fata de ambele cai de comunicatie Strada Victoriei si Strada Chizid, cladirea blocului de locuinta se va amplasa retrasa.

Articolul 8- Amplasarea faţă de aliniament

În sensul prezentului Regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public constituit din stradă, trotuar şi spaţiul verde de folosinţă şi utilitate publică.

Clădirea propusa va fi dispusa  retrasa faţă de acesta astfel:

retragerea minimă obligatorie de 6m  de la limita de proprietate spre Strada Chizid respectiv 14 m de la limita de proprietate spre Strada Victoriei.

Articolul 9 - Amplasarea în interiorul parcelei

Parcela prezentului PUZ  care se încadrează în prevederile legale avand adâncime mai mare cu lăţimea. Drept urmare, geometria parcelei permite autorizarea constructiei in interiorul acesteia. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform legii, normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi normelor de însorire.

Pentru amplasarea cladirii s-a respectat  distanţă minimă obligatorie faţă de limitele parcelei egală mai mare de 3,0 m.

In tabelul de mai jos sunt prezentate destinatiile  din UTR-ul care face obiectul prezentului plan urbanistic zonal. Astfel:

- Blocul de locuinte cu Suprafata construita de 328.81 mp(16,62%),

- Accesul carosabil si parcajele ocupa 648 mp, asigurandu-se 22 locuri de parcare (33,00%),

- Alei pietonale 120 mp (6,00%),

- Loc de joaca pentru copii, inclusiv ziduri de sprijin in suprafata de 185 mp (5,50%),

- Zone verzi amenajate care vor ocupa 696,19 mp (38.88%).

Articolul 10 - Orientarea faţă de punctele cardinale

Construcţii de locuinte

- se recomandă orientarea astfel încât să se asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 11/2 ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire  conform cu precizarile Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.

III.2.2.  Reguli cu privire la asigurarea acceselor

Articolul 11 - Accese carosabile

Accesul  la Strada Chizid  se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de la faza obtinere autorizatie de construire, eliberate de administratorul drumului. Carosabilul cu o latime de 3 m se va racorda cu raze de 2.5, respectiv 3 m la profilul strazii existente. Se va amplasa un indicator rutier „Cedeaza trecerea” la intersectia cu profilul acesteia.

Articolul 12 - Accese pietonale

Prin acces pietonal se înţeleg calea de acces pentru pietoni dintr-un drum public.

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale potrivit importanţei şi destinaţiei acestora.

Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice sau prin servitute conform destinaţiei construcţiei.

Solutia prevede un acces pietonal in dreptul intrarii principale in bloc.

III.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

Articolul  13 - Racordarea la reţele tehnico-edilitare existente

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţele existente de apă, canalizare, gaze şi energie electrică.

13.1. Alimentarea cu energie electrică
▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.
13.2.Telecomunicaţii
▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.
13.3 .Reţele termice, alimentare cu gaze
▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie. Fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.
▪ Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.
▪ Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.

Articolul 14 - Realizarea de reţele tehnico-edilitare

Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către beneficiar în întregime în condiţiile contractelor încheiate cu consiliile locale si cu ANL.

Lucrările de racordare şi branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar.

Articolul 15 - Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în destinate specialistilor din sanatatel public sunt proprietate publică a  municipiului, dacă legea nu dispune altfel.

Reţelele de alimentare cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

Lucrările prevăzute la aliniatele precedente, indiferent de modul de finanţare intră în proprietate publică.

III.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE CONSTRUCŢIILOR

Articolul 16 - Înălţimea construcţiilor

Se stabileşte regimul maxim de înălţime la  P+ 3E+M.   Inaltimea maxima 17 m, inaltimea la cornisa 13.30 m.

Articolul 17 - Aspectul exterior al construcţiilor

Aspectul exterior al construcţiilor, cu toate elementele sale definitorii aparţine spaţiului public. În vederea identificării în care acesta urmează să se înscrie în specificul zonei vor trebui respectate principiile de bază privind estetica arhitecturală precum şi tradiţiile locale.

17.1. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei;
 Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă;
17.2. Construcţia trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare;
17.3.Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea;
17.4.Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare;
17.5. Regimul de înălţime pentru cladirea de locuinte este P+3E+M;
17.6. Se admit subsoluri sau demisoluri, cota parterului neputând depăşi +1,50m de la nivelul cotei trotuarului străzii.
17.7. Înălţimea maximă la cornişă a construcţiei pentru zona rezidentială este stabilită la max.13.30m; iar rezolvarea mansardei se face pe un singur nivel;

17.8.Conformarea volumetriei, proporţiile şi relieful faţadei se vor referi la:

- conformarea volumului (pantă acoperişuri : panta specifică învelitorilor tip ţiglă), rezolvare cornişă, joc de înălţime faţă de vecinătăţile imediate;

- proporţii şi tratare arhitecturală (raport plin-gol, proporţii goluri, linii de forţă  verticale şi orizontale, tratarea parterelor comerciale);

- materiale (textură, culoare: cea uzuală pentru acoperişurile tip ţiglă, sau tabla avand culoare roşu sau maro).

17.9.La construcţia noii clădiri se va urmări respectarea şi păstrarea caracterului arhitectural al zonei; se va recomanda utilizarea la faţade a materialelor folosite la clădirile existente în zonă.

-  Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice;
- Sunt interzise imitaţiile de materiale;
- Este interzisă utilizarea de materiale nedurabile;
- Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde, urmărindu-se aplicarea principiului unităţii cromatice.

Articolul 18 - Procentul de ocupare a terenului

Procentul de ocupare a terenului va trebui să fie mai mic de 20%.

Articolul 19. Utilizări interzise:

Orice fel de construcţii şi amenajări care prin funcţiune, configuraţie arhitecturală sau amplasament, compromit aspectul general al zonei, distrug coerenţa ţesutului urban existent sau afectează valoarea monumentului ori a zonei protejate a acestuia, inclusiv anexe pentru animale.

Articolul 20.  Utilizări permise cu condiţii

Nu sunt.

Articolul 21.  Interdicţii temporare

Până la aprobarea documentaţiei de urbanism în vederea stabilirii regulilor de construire aplicabile pentru zona respectivă şi pentru realizarea în zonă a unor lucrări de utilitate publică se instituie interdicţie temporară de construire.

Regulamentul local de urbanism pentru această zonă respectă  prevederile din Regulamentul General al P. U. G.- Municipiul Hunedoara, în vigoare .

III.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI

Articolul 22 - Parcaje

Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie necesită spaţii de parcare se face numai dacă există posibilitatea realizării parcajelor aferente, în afara domeniului public.

Conform normelor pentru Construcţii de locuinţe se aloca - 1 loc de parcare la 1 - 5 locuinţe unifamiliale .

Solutia prezentului plan urbanistic  prevede - 1 loc de parcare la o unitate de locuire si in plus doua locuri de parcare pentru vizitatori .

Articolul 23 - Împrejmuiri

În condiţiile prezentului Regulament este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

a. Împrejmuiri opace necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale;

b. Împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu necesare delimitării parcelelor aferente şi/sau integrarea clădirilor în caracterul străzilor sau ansamblurilor urbanistice.

Se recomandă imprejmuiri având partea inferioară opacă pe o înălţime de 0,40 m, iar partea superioară transparentă până la înălţimea totală maximă de 1,20 m (fiind eventual dublate spre interior de un gard viu).

Articolul 24 - Spaţii verzi şi plantate

▪ Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

▪ Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate si  platforme de parcare inierbate;
▪ Se vor respecta prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.114/2007 privind modificarea Ordonanţei nr.195/2005 şi anume asigurarea a min 2 mp spaţii verzi pentru fiecare locuitor:

          Articolul 25.  Gestionarea deşeurilor
Deşeurile menajere vor fi adunate în containere preluate şi transportate periodic de către societatea cu care primăria Deva are contract, în zone special amenajate pentru depozitarea şi gestionarea integrată a gunoiului aferent.

III.6.  BILANT TERITORIAL

CAPITOLUL VI     UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Articolul 26

În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă, o singură unitate funcţională – locuinte colective destinate personalului din sanatate.

Sef Proiect,

arh. Popa Ilie Ilisie