| ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL |  | Anexa nr. 4 la Proiectul de Hotărâre Nr. 72/08.02.2023 |
| --- | --- | --- |

Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii nr. ___/___/____2023

CAIET DE SARCINI

pentru unele activități edilitar - gospodărești din cadrul serviciului public de  administrare a domeniului public și privat al municipiului Hunedoara, precum și a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Hunedoara

Cuprins

CAPITOLUL I - Obiectul caietului de sarcini	3

CAPITOLUL II - Cerințe organizatorice minimale	4

CAPITOLUL III - Serviciul  administrarea domeniului public și privat	5

-Secțiunea I -  Amenajarea și întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor  și grădinilor publice a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii	5

-Secțiunea II - Exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor. Instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și fluidizarea acestuia.	9

-Secțiunea III - Întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unități administrativ – teritoriale	13

-Secțiunea IV - Asigurarea, organizarea, exploatarea și desfășurarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân și a activităților de ecarisaj	14

CAPITOLUL IV - Sarcinile  Consiliului Local și  ale operatorului în domeniul investițiilor	23

CAPITOLUL V - Regimul  bunurilor utilizate de operator	23

CAPITOLUL VI - Obligațiile privind protecția mediului	23

CAPITOLUL VII - Durata contractului	24

CAPITOLUL VIII - Dispoziţii finale	24

# CAPITOLUL I - Obiectul caietului de sarcini

Art.1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților edilitar - gospodărești privind administrarea domeniului public și privat și a gestionării câinilor fără stăpân și a activităților de ecarisaj, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor de specifice de desfășurare a serviciului privind administrarea domeniului public și privat, indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art.3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității  privind administrarea domeniului public și privat și constituie ansamblu cerințelor tehnice de bază, pentru următoarele activități edilitar gospodărești:

- exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, podețelor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane;

- amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii;

- instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia;

- înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, reparaţii curente şi reabilitare  fondului locativ aflat în proprietatea municipiului Hunedoara;

- asigurarea, organizarea, exploatarea și desfășurarea serviciului pentru gestionarea cânilor fără stăpân și a activităților de ecarisaj.

Art.4. (1)  Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sistemele de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau alte asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activității, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuiesc respectate pe parcursul prestării activității privind colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora și care sunt în vigoare.

Art.5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului public pentru unele activități edilitar-gospodărești  de administrare a  domeniului public și privat al municipiului Hunedoara, precum și a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Hunedoara și a activităților de ecarisaj.

# CAPITOLUL II - Cerințe organizatorice minimale

Art.6. Operatorul serviciului privind administrarea domeniului public și privat va asigura:

a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului,  urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanta și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în anexa la regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Hunedoara, precum și a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Hunedoara și a activităților de ecarisaj;

d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul privind administrarea domeniului public și privat, precum și a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Hunedoara și a activităților de ecarisaj, în condițiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractul de prestare a serviciului privind administrarea domeniului public și privat;

f) aplicarea de metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

g) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forte proprii și cu terți;

h) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

i) evidenta orelor de funcționare a utilajelor;

j) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii;

k) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

l) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice activității privind administrarea domeniului public și privat, în condițiile stabilite în contractul de delegare a gestiunii;

m)  alte condiții specifice, privind administrarea domeniului public și privat, stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art.7. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Hunedoara, precum și a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Hunedoara și a activităților de ecarisaj.

Art.8.  În caietul de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei publice locale şi operator.

# CAPITOLUL III - Serviciul  administrarea domeniului public și privat din municipiul Hunedoara, precum și Serviciul pentru gestionare a câinilor fără stăpân  din municipiul Hunedoara

## Secțiunea I

## Amenajarea și întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor  și grădinilor publice a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii

Art.9. (1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de amenajare și întreţinere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, în aria administrativ-teritoriala a municipiului Hunedoara.

(2) Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea parcurilor și zonelor verzi este un serviciu public local de administrare a domeniului public organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea administrației publice locale.

Art.10. Spațiile verzi din municipiul Hunedoara sunt alcătuite din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, malurile râului Cerna, malurile pârâurilor Zlaști și Petac, precum și alte zone verzi care au în compoziție suprafețe înierbate, flori, arbori și arbuști ornamentali, piese de mobilier urban, alei și alte dotări. Centralizatorul suprafețelor spațiilor verzi este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

Art.11. Serviciul privind amenajarea și întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii constă în efectuarea următoarelor tipuri de activități principale:

Adunat, colectat reziduuri din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale

Aceasta activitate se desfășoară zilnic, pe întreaga perioadă a anului, ziua chiar și când plouă.

Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- adunatul și colectarea  deșeurilor: hârtii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale în saci de plastic;

- golirea coșurilor de gunoi în saci de plastic sau europubele;

- spălarea coșurilor de gunoi.

Cosit mecanic spatii verzi – parcuri, scuaruri și aliniamente stradale

Cositul mecanic  constă în:

- cosirea mecanica a gazonului şi strângerea în grămezi, cu grebla, în zona de lucru;

- evacuarea și transportul până la marginea zonei de lucru

Curățat, spălat bazine fântâni arteziene

Activitatea constă în:

- curățatul bazinului cu matura sau mecanic folosind aspiratoare;

- spălatul cu furtunul al bazinului;

- curățatul apei pentru a creste calitatea apei prin diminuarea microorganismelor și îndepărtarea frunzelor, algelor, insectelor sau alte reziduuri accidentale  folosind plasa cu ochiuri largi și plasa cu ochiuri fine pentru pescuirea acestora de pe suprafața bazinelor;

Curățat teren cu sapa (îndepărtat vegetație)

Activitatea constă în: curăţarea terenului, prin săpare cu sapa la adâncime de 5 cm, îndepărtând iarba, buruienile şi transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;

Decapat și nivelat carote

Se execută în zona verde aliniamente stradale.

Constă în aducerea gazonului sub nivelul bordurii  pentru evitarea căderii pământului pe carosabil.

Defrișat suprafața cu arbuști și scos rădăcini

Activitatea constă în tăierea arbuștilor cu sapa, toporul, etc. și scoaterea rădăcinilor.

Degajat teren de corpuri străine (reziduuri, betoane, etc.)

Constă în strângerea, încărcarea și transportul acestor reziduuri de pe suprafețele zonelor verzi până la marginea zonei de lucru.

Desenat, pichetat teren pentru plantat flori

Se vor desena (prin trasare) locurile unde se vor planta flori;

Dezgropat, îngropat trandafiri

Lucrarea constă în mobilizarea solului la baza plantei respectiv mușuroitul trandafirilor pentru  perioada de iarna.

Extragerea arborilor

Săparea șanțului circular în jurul arborelui, scoaterea acestuia, curățirea de pământ și tăierea rădăcinilor suplimentare.

Extragerea trandafirilor

Săparea șanțului circular în jurul trandafirului, scoaterea acestuia, curățirea de pământ și tăierea rădăcinilor suplimentare.

Frezat teren

Consta în ruperea bucăților din pământ, sfărâmarea și amestecatul stratului superficial de pământ.

Golit coșuri de gunoi

Scoaterea reziduurilor direct în pungi de plastic sau europubele.

Fiecare coș va fi prevăzut imediat după golire cu o pungă de plastic de dimensiune mai mare decât a volumului coșului

Greblat frunze și crengi

Este o activitate necesara întreținerii gazonului și a zonelor verzi și constă în îndepărtarea cu grebla a frunzelor uscate și a crengilor de pe suprafața zonelor verzi, strângerea în grămezi în zona de lucru și asigurarea transportului acestora până la marginea zonei de lucru.

Împrăștiat pământ  mecanic–intre 15 cm si  20 cm

Împrăștierea pământului afânat provenit din teren ușor sau mijlociu executata cu buldozer în straturi cu grosimea de 15-20 cm. Se măsoară la 100 de metri cubi de pământ împrăștiat.

Îndepărtat flori trecute din rondouri

Verificarea prinderii, înlăturarea florilor uscate şi completarea golurilor la plantaţiile de flori. 	Completarea se face cu răsad de aceeaşi vârstă.

Mobilizat și decapat teren

Săparea și întoarcerea pământului cu sfărâmarea sumara a bulgărilor, îndepărtarea surplusului de pământ și transportul acestuia în afara zonei de lucru, în vederea transportării.

Nivelat manual teren

Prin nivelare se asigură aplanarea definitivă a terenului și platformelor care au denivelări până la 20cm.Cuprinde: săparea dâmburilor și umplerea depresiunilor, împrăștierea pământului în exces la maximum 3 m distanta. Se măsoară la 100 de metri pătrați teren nivelat.

Nivelat mecanic teren

Se executa prin tăierea dâmburilor și împingerea în goluri a pământului cu buldozerul. Se măsoară la 100 de metri pătrați teren nivelat.

Pichetat teren pentru plantare arbori si arbuști

Se vor desena (prin trasare) locurile unde se vor planta arbori sau arbuști. Pichetarea terenului se va face folosind țăruși de lemn speciali minim 50 cm înălțime și 2,5 cm diametru ascuțiți la un capăt respectând distanța recomandată și aliniamentul adecvat.

Plantat arbori și arbuști

Lucrarea se executa  primăvara devreme și toamna târziu, în funcție de condițiile meteorologice și constă în:

- săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni și a șanțului pentru gard viu, cu păstrarea structurii solului  și separarea stratului de pământ vegetal;

- transportul în interiorul zonei de lucru până la locul de plantare ;

- mocirlitul rădăcinilor la foioasele fără balot ;

- așezarea în groapă;

- astuparea cu pământ a gropilor de plantare ;

- baterea pământului;

- executarea  farfuriilor sau a mușuroaielor;

- primul udat;

- fasonatul coroanei;

- tutoratul arborilor cu tutori confecționați din lemn.

Plantările se vor executa pe amplasamentele și în locurile stabilite de beneficiar.

Plantarea florilor cu balot

Lucrarea se executa  primăvara pentru plantele anuale și perene, toamna pentru cele bienale și constă în:

- transportul ghivecelor în interiorul zonei de lucru;

- săparea gropilor pentru plantare;

- plantarea, udarea și acoperirea cu pământ.

Plantarea gardului viu

Operațiunea se va realiza astfel:

- executarea şanţului pentru plantat;

- scoaterea puieţilor din depozit;

- transportul puieţilor la locul de plantare şi repartizarea lor pe lungimea şanţului;

- fasonatul şi mocirlitul;

- plantatul puieţilor şi primul udat.

Gardul viu se plantează în perioadă repaosului vegetativ.

Plantat trandafiri

Lucrarea se executa in cursul  toamnei si consta in:

- transportul plantelor în interiorul zonei de lucru;

- săparea gropilor pentru plantare;

- plantarea, udarea și acoperirea cu pământ;

Trandafirii trebuie să fie cu balot de pământ.

Plivit buruieni

Plivit buruieni din rabate de flori şi trandafiri
	Se execută manual sau cu săpăligă.

Plivitul buruienilor din aliniamente de garduri vii
	Se aplică ori de câte ori este nevoie în perioada de vegetaţie, se execută manual după udat sau ploaie, prin îndepărtarea buruienilor crescute în gardul viu. Plivirea și prășitul buruienilor, depozitarea lor la marginea zonei de lucru, în grămezi și transportul acestora până la marginea zonei de lucru.

Săpat gropi  50x50x50 cm

Săparea manuala sau mecanica a gropilor de dimensiuni (50x50x50)cm cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ vegetal.

Semănat gazon

Cuprinde: transportul în interiorul zonei de lucru a seminței de gazon, semănarea prin împrăştierea cu mâna, îngropatul cu grebla de grădină şi tasarea solului semănat cu tăvălugul de grădină;

Tăiat lăstari lacomi, ramuri de trandafiri

Tăieri de corecție la trandafiri prin tăierea ramurilor cu foarfeca sau fierăstrăul de mana, netezirea tăieturii cu cosorul, strângerea ramurilor rezultate și îndepărtarea lor din zona de lucru (se executa primăvara  și toamna).Tăierile au loc numai în perioadă repaosului vegetativ operaţiunea executându-se cu foarfeci cu lamă îngustă.

Tăieri, corecții arbori și arbuști

Lucrările de întreţinere sau tăierile de corecţie se vor realiza astfel:

- tăierea ramurilor cu foarfeca sau fierăstrăul în vederea formării coroanei;

- netezirea tăieturilor cu cosorul;

- evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru;

- strângerea resturilor rezultate în urma tăierii, îndepărtarea lor din zona de lucru şi încărcarea lor în mijlocul de transport, imediat după finalizarea lucrării.

Transport pământ inclusiv valoare material

Se execută cu autovehicule special destinate acestui scop. Autovehiculele care transporta pământ pe raza municipiului Hunedoara vor fi echipate cu prelate pentru a evita împrăștierea acestora sau murdărirea carosabilului.

Transport materiale

Se execută cu autovehicule special destinate acestui scop. Autovehiculele care transportă materiale pe raza municipiului Hunedoara vor fi echipate cu prelate pentru a evita împrăștierea acestora sau murdărirea carosabilului.

Tuns gard viu mecanic

Tundere gard viu, borduri, chenare, forme;
	Lucrarea este executată în vederea menţinerii la o anumită înălţime a plantaţiei de gard viu. Se execută cu foarfeca de tuns gard viu sau cu fierăstrăul mecanic.

Tutorat arbori după plantare

Se ancorează arborii cu tutori din lemn, fixați în pământ la distanta de balotul cu rădăcini. Tutorii se leagă intre ei si de trunchi, cu protejarea trunchiului.

Udat plantații cu cisterna

Cuprinde următoarele activități:

Udatul se execută în funcţie de tipul plantei, speciile floricole se vor uda cu stropitoarea cu sită fină, trandafirii cu furtunul, iar suprafeţele gazonate cu furtun dotat cu capăt ce asigură o stropire uniformă.

Udatul terenului cu furtunul cuprinde întinderea furtunului şi racordarea la gura de apă,udarea şi manevrarea furtunului în timpul udării şi strângerea furtunului;

## Secțiunea II

## Exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor. Instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și fluidizarea acestuia.

Art.12. (1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de exploatare și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și fluidizarea acestuia, în aria administrativ teritorială a municipiului Hunedoara.

(2) Exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și fluidizarea acestuia este un serviciu public local de administrare a domeniului public organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea administrației publice locale.

(3) În anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini este prezentat inventarul străzilor, aleilor, drumurilor comunale și vicinale existente în domeniul public al municipiului Hunedoara.

Art.13. Principalele tipuri de activități specifice executate în cadrul serviciul privind exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și fluidizarea acestuia sunt următoarele:

Așternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere (străzi 	nemodernizate)

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - curățirea platformei drumului;

  - așternerea materialelor de întreținere pe partea carosabilă prin treceri succesive de utilaj;

  - cilindrarea împietruirii, inclusiv corectarea suprafeței înaintea și în urma cilindrului cu material de pe acostament, concomitent cu stropirea cu apă.

Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - tăierea cu lama a proeminențelor(dâmburilor) împietruirii;

  - reprofilarea părții carosabile cu materialul rezultat din tăiere;

  - cillimdarea zonelor reprofilate.

Repararea gropilor mici și izolate la împietruiri de macadam

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - scarificarea gropilor cu târnăcopul;

  - separarea la furcă și greblă a materialului rezultat și îndepărtarea pe zonă a celui inutilizabil;

  - așternerea în gropi a materialului rezultat din scarificare și a materialelor noi aduse;

  - bateria cu maiul, inclusiv așternerea materialului de împănare și a nisipului de protecție.

Curățirea platformei drumului de materiale aduse de viituri

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - săparea potmolului cu cazmaua și târnăcopul, inclusiv încărcarea în roabă sau depozitarea în grămezi;

  - transportul cu roaba a potmolului săpat, inclusiv descărcarea prin răsturnare și aplanarea lui în zonă;

  - curățirea platformei de restul de materiale.

Curățirea manuală a acostamentelor de noroi, pământ, iarbă

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - curățire manuală a acostamentelor;

  - strângerea materialului rezultat din curățire în grămezi pe acostament și încărcarea în mijlocul de transport, sau îndepărtarea lui pe zonă, incluziv aplanarea;

Curățirea prin spălare a indicatoarelor rutiere și a stâlpilor de susținere

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - spălarea cu apă și detergent, precum și deplasarea de la un stâlp la altul a materialelor și uneltelor necesare.

Repararea crăpăturilor cu mortar asfaltic în îmbrăcăminți bituminoase

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - decaparea  în lungul crăpăturilor a stratului de uzură, pe o lățime de 20 cm și a stratului de binder, pe o lățime de 3 cm, cu dalta ciocanul și târnăcopul;

  - evacuarea materialului rezultat prin transportul cu roaba ;

  - curățirea cu mătura și peria a porțiunilor decapate;

  - prepararea la cald în reciclator a mortarului asfaltic;

  - amorsarea zonei;

  - umplerea și blurarea crăpăturilor cu mortar bituminos.

Confecționarea stâlpilor metalici pentru indicatoare rutiere

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - trasarea și tăierea țevilor din oțel;

  - curățarea și aplicarea primului strat de grund pe toată lungimea și celui de al doilea strat pe porțiunea ce se înglobează în betonul de fixare;

  - vopsirea în două straturi pe porțiunea pe care se fixează indicatoarele.

Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu întreruperi sau

continue, cu microbile, executate mecanizat

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - executarea premarcajului prin măsurarea și fixarea axului drumului cu vopsea de marcaj din 5 în 5 metri;

  - transportul, instalarea indicatoarelor de protejare, pioni și ridicarea lor, la terminarea lucrului;

  - prepararea amestecului de vopsea;

  - executarea mecanizată a marcajului;

  - răspândirea peste marcaj, cu dispozitivul mașinii a microbilelor;

  - corectarea marcajului unde a fost degradat de autovehicule.

Marcaje rutiere transversale și diverse executate mecanizat

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - curățarea suprafeței carosabile și trasarea premarcajelor;

  - executarea marcajului;

  - asigurarea protecției marcajului până la uscare, prin dirijarea circulație, semnalizarea marcajului cu pioni, strângerea elementelor și transportul lor.

Marcaje rutiere transversale și diverse cu bicomponent

Activitatea cuprinde următoarele operații:

-       curățarea suprafeței carosabile și trasarea premarcajelor;

  - executarea marcajului;

  - asigurarea protecției marcajului până la uscare, prin dirijarea circulație, semnalizarea marcajului cu pioni, strângerea elementelor și transportul lor.

Plantarea stâlpilor pentru indicatoare de circulație

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - trasarea conturii gropii de fundație;

  - săparea gropii;

  - fixarea stâlpului;

  - turnarea betonului în groapă.

Montarea indicatoarelor rutiere din tablă de oțel sau aluminiu

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - manipularea indicatoarelor și dispozitivelor de prindere în cadrul zonei de lucru;

  - desfacerea șuruburilor de la colierele de prindere, fixarea indicatorului de stâlp, strângerea și ungerea șuruburilor.

Demontarea indicatoarelor rutiere

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - desfacerea șuruburilor de prindere;

  - demontarea indicatoarelor;

  - transportul și depozitarea acestora.

Deplantarea (scoaterea) stâlpilor pentru indicatoare rutiere

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - spargerea betonului în fundația stâlpului;

  - scoaterea stâlpului,

  - umplerea gropii cu pământ și baterea cu maiul de mână;

Desfacere trotuar dale

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - desfacerea trotuarului;

  - curățirea, scoaterea și depozitarea materialului utilizabil;

  - aplanarea pe zonă a materialelor neutilizabile.

Decaparea de îmbrăcăminți asfaltice

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - decaparea îmbrăcăminților;

  - manipularea și adunarea în grămezi regulate pe marginea șoselei sau încărcarea în autovehicule în vederea transportării.

Desfacere borduri de piatră sau de beton

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - desfacerea bordurilor ;

  - curățirea, sortarea și depozitarea alături a bordurilor;

  - îndepărtarea și aplanarea pe sonă a materialului inutilizabil.

Spargerea și desfacerea betonului de ciment

Activitatea cuprinde următoarele operații:

-   spargerea betonului cu ciocanul pneumatic;

-   dislocarea blocurilor rezultate și strângerea molozului în grămezi.

Reparații prin plombare cu beton asfaltic reciclat

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - curățirea suprafeței cu mătura;

  - amorsarea suprafeței;

  - așternerea manuală a mixturii asfaltice;

  - cilindrarea mixturii asfaltice;

  - închiderea porilor cu nisip bitumat.

Montare denivelare pentru reducerea vitezei

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - curățirea cu peria a zonei;

  - executarea găurilor și montarea diblurilor;

  - fixarea denivelării și prinderea ei în șuruburi;

  - evacuarea deșeurilor rezultate.

Montat mobilier urban

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - săparea gropilor în vederea prinderii în beton de ciment;

  - montarea pe poziție a mobilierului;

  - turnarea manuală a betonului;

  - evacuarea deșeurilor rezultate și măturatul zonei.

Întreținere statui

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - înlăturarea cu mătura a prafului;

  - umezirea și curățirea cu peria a suprafeței;

  - îndepărtarea impurităților cu jet de apă.

Vopsit mobilier urban

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - curățirea suprafețelor cu peria de sârmă;

  - grunduirea suprafețelor;

  - aplicarea a două straturi de vopsea;

  - curățirea zonei și evacuarea deșeurilor rezultate.

## Secțiunea III

## Întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea municipiul Hunedoara

Art. 14 (1) În cazul în care sunt identificate probleme de structură/ instalații/rețele, reparații , acestea vor fi remediate de către operator.

(2) Stabilirea necesarului privind lucrările de întreținere, reparații curente și reabilitare se va face de către unitatea administrativ teritorială pe baza informațiilor obținute în urma aplicării unui sistem de monitorizare a tuturor imobilelor din cadrul fondului locativ aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale cu respectarea normativelor legale în vigoare privind efectuarea de lucrări de reparații curente.

(3) Lucrările de întreținere, reparații curente și reabilitare a locuințelor din fondului locativ aflat în proprietatea municipiului Hunedoara – teritoriale care se vor efectua sunt:lucrări de zidărie,de tencuit, zugrăvit, vopsitorie, reparații uși și geamuri, reparații instalații etc.

(4) Neefectuarea la timp a lucrărilor de întreținere influențează starea fizică și morală a imobilelor și mărește volumul și costul lucrărilor de reparații curente.

(5) Propunerile privind programele de reparații și reabilitări se întocmesc de către unitatea administrativ – teritorială.

## Secțiunea IV

## Asigurarea, organizarea, exploatarea și desfășurarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân și a activităților de ecarisaj din municipiul Hunedoara

Art.15 Activităţile aferente serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, se desfăşoară atât la sediul Adăpostului public situat pe str. Rotarilor, nr. 70, mun. Hunedoara, la sediul operatorului cât şi pe domeniul public şi privat al municipiului Hunedoara.

Art.16 Capturarea câinilor se va face în următoarea ordine:

a) câinii care circulă liber, fără însoţitor, din preajma şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, pieţelor publice;

b) câinii care circulă liber, fără însoţitor, în alte locuri publice decât cele prevăzute la lit. a);

c) câinii care circulă liber, fără însoţitor, în zonele periferice ale municipiului Hunedoara.

Art.17 (1) Identificarea câinilor fără stăpân, evaluarea şi estimarea numărului de câini fără stăpân aflaţi pe raza unităţii administrativ teritoriale. Pentru cunoaşterea situaţiei numerice a populaţiei canine fără stăpân, sunt necesare parcurgerea următoarelor etape şi efectuarea următoarelor acţiuni:

- identificarea habitatelor unde trăiesc câinii fără stăpân pe domeniul public şi privat al municipiului Hunedoara;

- estimarea anuală a populaţiei totale de câini din municipiu, utilizând mijloace statistice acceptate, cu precizarea proporţiei de câini pe forme de proprietate;

- estimarea mărimii populaţiei de câini fără stăpân, identificarea provenienţei şi a habitatelor preferate;

(2) Informaţiile se vor colecta prin mai multe canale: de la serviciile veterinare legal constituite de stat/private din municipiu, prin observare directă, prin chestionare, alte informaţii şi date din diverse surse, etc. Aceasta presupune sectorizarea teritoriului, alegerea riguroasă a eşantioanelor şi prelucrarea statistică a datelor.

Art.18 (1) Întocmirea Planului de acţiune cu privire la activitatea de prindere a câinilor fără stăpân în vederea constituirii unei baze de date. După identificarea habitatelor câinilor fără stăpân, aflate pe domeniul public şi privat al municipiului Hunedoara se va întocmi un grafic lunar pe zile pentru deplasarea şi ridicarea câinilor din locaţiile stabilite.

(2) Graficul poate fi modificat ori de câte ori este necesar, la solicitarea telefonică a autorităţii contractante sau în caz de urgenţe apărute oriunde pe raza municipiului Hunedoara (câinii care sunt agresivi sau a celor cu comportament şi temperament de haită sau câini accidentați, captivi sau care produc disconfort cetăţenilor). Baza de date se va constitui conform reglementărilor sanitar veterinare în vigoare pe suport electronic sau pe hârtie.

(3) Operatorul va prezenta la sfârşitul fiecărui an un Raport statistic comparativ cu anul precedent, privind numărul câinilor capturați pe raza municipiului Hunedoara indicând locaţia exactă de unde au fost ridicate animalele.

(4) Planul de acţiune trebuie să conţină următoarele elemente:

- prezentarea teritoriului, respectiv suprafaţă şi număr de locuitori;

- evaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Hunedoara;

- prezentarea resurselor materiale necesare, respectiv numărul mijloacelor de transport şi capacitatea acestora, capacitatea de cazare totală, capacitatea de cazare alocată pentru câinii adoptaţi la distanţă;

- prezentarea resurselor de personal necesare, respectiv personal pentru transport, personal pentru capturare, personal pentru îngrijire;

- prezentarea acţiunilor care vor fi întreprinse;

- planificarea acţiunilor, respectiv graficul anual al acţiunilor, defalcat pe luni;

- hărţi detaliate ale teritoriului cu distribuţia populaţiei de câini fără stăpân;

- termene precise pentru aplicarea măsurilor;

- termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului care trebuie efectuată semestrial.

Art.19 (1) Capturarea şi transportul câinilor fără stăpân, se va face cu respectarea normelor şi măsurilor veterinare prevăzute în anexa nr. 11 la prezentul Caiet de sarcini, precum și a reglementărilor legale speciale în domeniu.

(2) Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.

(3) Capturarea câinilor se va face de către personalul operatorului, care trebuie sa fie format din persoane instruite în acest sens. Fiecare echipaj va fi compus dintr-un şofer şi doi prinzători şi vor purta echipament de protecţie adecvat.

(4) Operatorul deţine cel puţin un autovehicul autorizat sanitar veterinar cu care echipajele de intervenţie pentru capturarea câinilor se vor deplasa pe raza municipiului Hunedoara conform planului şi a graficului de acţiune privind capturarea câinilor fără stăpân.

(5) Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o buclă care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate să ţină câinele la distanţă şi să îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la lărgimea dorită, pentru a se evita strangularea câinelui, mecanismul de declanşare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau atunci când este pus într-o cuşcă. De asemenea, câinii mai pot fi capturaţi cu ajutorul cuştilor-capcană, în care se introduce mâncare şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea câinelui în cuşca, aflate pe sol şi apoi încărcate în autovehicul.

(6) Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi imobilizaţi prin metode adecvate, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare.

(7) Transportarea câinilor prinşi la adăpost se face cu respectarea următoarelor:

- câinii docili pot fi transportaţi în autovehicule închise de tip camionetă;

- câinii se vor transporta în cuşti individuale;

- cuştile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcţie de talia animalului. Cuşca trebuie sa fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste cuşti trebuie să fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzură. Se pot utiliza şi cuşti din material plastic;

- se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directă a animalului;

- câinii pot fi legaţi cu o lesă de colier, dar în interiorul unei cuşti puse în vehicul. Animalelor li se pot pune și botnițe din nailon.

- vehiculele trebuie să ofere câinilor siguranţă, securitate, protecţie împotriva intemperiilor naturii şi aerisire adecvată. Fiecare câine trebuie să aibă o cuşcă separată. Trebuie să existe o cuşcă separată pentru câinii morţi şi pentru câinii bolnavi.

- vehiculele trebuie să fie curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi cu numărul de telefon.

- vehiculele trebuie să posede următorul echipament: plasă, scară, cuşti metalice sau din fibră de sticlă, instrumente pentru prindere, trusă de prim-ajutor;

- şoferii vehiculelor trebuie să fie instruiţi să acorde ajutor câinilor bolnavi şi răniţi;

- se interzice efectuarea eutanasiei în vehiculele de transport pentru câini, dar se permite tranchilizarea câinilor în suferinţă.

Art.20 Identificarea, înregistrarea şi raportarea câinilor fără stăpân, realizarea unei baze de date şi gestionarea ei. Operatorul are obligaţia respectării tuturor reglementărilor legale, în special a celor sanitar-veterinare în vigoare şi presupune următoarele:

- personalul specializat după capturarea câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului

Hunedoara va completa formularul individual de capturare conform anexei nr. 3 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini;

- personalul veterinar va prelua fişele individuale de la echipajele care au realizat capturarea şi transportul câinilor fără stăpân la adăpost şi împreună cu aceştia vor completa informaţiile minime privind câinele fără stăpân intrat în adăpost conform anexei nr. 4 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini;

- medicul veterinar verifică dacă câinii capturaţi sunt identificaţi printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii şi înregistrează informaţiile minime privind câinii fără stăpân, intraţi în adăpost, în Tabelul de evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza municipiului Hunedoara, conform anexei nr. 5 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini;

- fiecare câine fără stăpân intrat în adăpost va primi un număr unic de identificare, reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se ţine pe suport hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului electronic;

- numărul unic de identificare se va aloca şi în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripţionat;

- alte metode de identificare acceptate de normele sanitare veterinare în vigoare cum este cea cu microcip transponder, se va aplica câinilor fără stăpân.

- crearea şi gestionarea unei baze de date pentru evidenţa numărului de câini, fluxul de animale în adăpost (intrări - ieşiri).

Art.21 (1) Cazarea, asigurarea hranei zilnice, adăparea câinilor fără stăpân în adăpost şi curăţenia adăposturilor. Câinii fără stăpân la intrarea în adăpostul operatorului vor fi triaţi şi cazaţi în boxe individuale sau comune în funcţie de starea de sănătate a animalului, starea fiziologică, talie şi vârstă, grad de agresivitate. Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.

(2) Este de preferat cazarea câinilor fără stăpân capturaţi în aceeaşi zi, în boxe vecine sau boxe comune după caz.

(3) Hrănirea câinilor fără stăpân se va face doar cu hrană uscată conform standardelor sanitare veterinare în vigoare respectând indicaţiile producătorului în ceea ce priveşte cantitatea şi modul de administrare a mâncării speciale pentru câini. Administrarea hranei se va face în vase curate şi special concepute pentru administrarea hranei uscate. Numărul vaselor cu hrană introduse în fiecare boxă va corespunde cu numărul câinilor cazaţi în acea boxă. Bolurile cu hrana uscată, vor fi ridicate imediat după consumarea hranei. Hrana uscată se va administra zilnic de cel puţin 3 ori pe zi la căţeii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 săptămâni, de 2 ori la căţei cu vârstă între 12 săptămâni şi 12 luni şi cel puţin 1 dată pe zi la cei cu vârsta de peste 12 luni.

(4) Apa se va asigura la discreţie în vase care vor fi amplasate în aşa fel încât să nu permit murdărirea apei.

(5) Toate cuştile, boxele şi spaţiile închise vor fi spălate şi dezinfectate zilnic. Fiecare spaţiu de cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal. În timpul curăţeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.

(6) Operatorul este obligat să respecte condițiile minime de cazare și hrană menționate în anexa nr. 11 la prezentul caiet de sarcini.

Art.22 (1) Întreţinerea sanitar-veterinară a câinilor. Toţi câinii intraţi în adăpost sunt evaluaţi din punct de vedere clinic de un medic veterinar constituit conform legilor veterinare în vigoare. Acesta va întocmi o Fişă individuală de observaţie a fiecărui animal în parte care reprezintă un document medical. Toate documentele medicale se vor arhiva pentru o perioadă de cel puţin 3 ani.

(2) Se va instrui fiecare membru al personalului serviciului să recunoască semnele de boală şi să le aducă la cunoştinţa personalului veterinar.

(3) Examinarea câinilor fără stăpân din adăpost se va face periodic, ori de câte ori este necesar. În cazul câinilor adoptaţi, operatorul serviciului pentru de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Hunedoara, va efectua microciparea, vaccinarea, deparazitarea, sterilizarea şi completarea carnetului de sănătate a câinilor fără stăpân.

(4) Vaccinarea va fi efectuată doar cu vaccin antirabic, conform normelor sanitar veterinare în vigoare, celelalte valenţe ale vaccinării vor fi efectuate la cererea noului proprietar, pe cheltuiala sa.

(5) Mici tratamente necesare - de urgenţă se vor efectua tratamente pentru afecţiuni respiratorii, digestive şi neurologice în baza fişei de observaţii completate de medicul veterinar organizat în condiţiile legii, al adăpostului.

(6) Cheltuielile sanitar-veterinare pentru câinii adoptaţi din adăpostul operatorului vor fi suportate de autoritatea contractantă, respectiv Municipiul Hunedoara.

(7) In cazul câinilor adoptaţi la distanţă, cheltuielile de întreţinere cuprind cazarea câinelui fără stăpân, asigurarea hranei zilnice a câinelui fără stăpân aflat în adăpost şi întreţinerea sanitar - veterinară. La aceste sume, se vor adăuga, după caz, următoarele elemente de cost, care urmează să fie suportate de proprietarii care adoptă la distanţă: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilităţi, materiale.

(8) Identificarea câinelui prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), operaţiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinelui. În cazul în care animalele adoptate la distanţă se vor îmbolnăvi, tratamentele sau consumabile medicale veterinare necesare, vor fi suportate de către adoptatorul la distanţă.

Art.23 (1) Revendicarea şi adopţia. Având în vedere prevederile art. 20 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare, în vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staţionării acestora în adăpost, pentru fiecare zi de cazare a câinelui în adăpost, care include: cazarea câinelui fără stăpân, asigurarea hranei zilnice a câinelui fără stăpân aflat în adăpost şi întreţinerea sanitar - veterinară. Calcularea sumelor ce vor fi achitate sunt cele din tarifele aprobate în acest sens de către Consiliul local al municipiului Hunedoara.

(2) La suma datorată conform art. 23 alin. (1) din prezentul caiet de sarcini, se mai adaugă şi cheltuielile de identificare prin microcipare, în situaţia în care câinele nu este identificat prin microcipare, precum şi sterilizarea (diferenţiat pentru exemplarele femele şi masculi, dacă exemplarul revendicat nu este sterilizat) şi îngrijirea postoperatorie, după cum urmează:

- identificarea câinilor prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), dacă este cazul şi realizarea unei baze de date;

- operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin ovario-histerectomia femelelor din specia câine (Canis familiaris);

- operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia câine (Canis familiaris);

- îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinilor, după caz;

(3) La revendicare unui câine, proprietarul va completa Formularul de revendicare/adopţie, declaraţie - angajament conform anexei nr. 6 (pentru persoane fizice) şi nr. 7 (pentru persoane juridice) parte integrată din prezentul caiet de sarcini.

(4) Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei-angajament.

Art.24 (1) Adopţia la distanţă, în conformitate cu prevederile Capitolului VIII din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare, începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpost, aceştia pot fi adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, prin completarea unei declaraţii - angajament conform anexei nr. 8 parte integrată din prezentul caiet de sarcini.

- Adopţia la distanţă, potrivit prevederilor H.G. nr.1059/2013 este procedura prin care, persoanele fizice sau juridice îşi pot asuma responsabilităţile suportării cheltuielilor necesare întreţinerii câinilor fără stăpân în adăpost peste perioada prevăzută de art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001, adică de 14 zile lucrătoare.

- Potrivit prevederilor art. 26 din Anexa la H.G. nr.1059/2013, cheltuielile de întreţinere în adăpost a câinilor fără stăpân adoptaţi la distanţă se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local, plata cheltuielilor urmând a fi realizate în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile.

- În vederea respectării cerinţelor legale, se impune stabilirea tarifului pentru adopţia la distanţă. La stabilirea acestor cheltuieli de întreţinere în adăpost, potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Anexa la H.G. nr.1059/2013, se vor lua în calcul următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilităţi, materiale.

- Cheltuielile pentru adopţia la distanţă pentru un câine sunt, după cum urmează:

- deparazitare, vaccinare antirabică obligatorie;

- cazarea câinilor fără stăpân;

- asigurarea hranei zilnice a câinilor fără stăpân aflaţi în adăposturi;

- întreţinerea sanitar - veterinară a câinilor fără stăpân;

- identificarea câinilor prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), dacă este cazul, şi realizarea unei baze de date;

- operaţiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, prin ovario-histerectomia femelelor din specia câine (Canis familiaris);

- operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia câine (Canis familiaris);

- îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinilor, dacă este cazul.

Art.25 (1) Eutanasia câinilor fără stăpân şi neutralizarea cadavrelor. Eutanasia este un act medical veterinar ce va fi efectuat numai de către medicul veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii. Eutanasiile se vor efectua conform prevederilor Ghidului de eutanasie aprobat de Colegiul Medicilor Veterinari din România, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală, cu respectarea prevederilor Legii nr.60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003.

(2) Câinii cu fracturi sau alte afecţiuni grave similare vor fi eutanasiaţi în cel mai scurt timp pentru a evita suferinţa nejustificată a animalelor în cauză.

(3) Câinii bolnavi incurabil vor fi eutanasiaţi în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, dacă nu sunt adoptaţi în această perioadă.

(4) Împuternicitul Primarului conform legii, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinilor fără stăpân în adăpost, pentru câinii fără stăpân care nu au fost revendicaţi, adoptaţi sau adoptaţi la distanţă, va emite o decizie de eutanasie conform anexei nr. 9 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini;

(5) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor pot fi reprezentate la operaţiunile de eutanasiere de către medici veterinari prevăzuţi de către Colegiul Medicilor Veterinari în listele medicilor veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, liste postate pe site-ul Colegiul Medicilor Veterinari şi în baza unei cereri scrise.

(6) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate să asiste la operaţiunile de eutanasiere efectuate de către operator, va transmite o solicitare scrisă în acest sens acestuia.

(7) Cadavrele câinilor eutanasiaţi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi de alte produse.

(8) a)Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia să încheie un contract pentru neutralizarea cadavrelor cu o unitate autorizată conform prevederilor legale sau să deţină instalaţii proprii de incinerare, autorizate conform prevederilor legale în vigoare.

b) Predarea în vederea neutralizării cadavrelor de animale se face după cântărirea acestora.

(9) Operatorul este obligat să respecte dispozițiile minime privind eutanasirea cuprinse în anexa nr. 12 la prezentul caiet de sarcini.

Art.26 (1) Operaţiunile de sterilizare. Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasă comună sau a metişilor acestora revendicaţi, adoptaţi sau menţinuţi în adăpost se realizează în mod obligatoriu. Sterilizarea se va realiza prin orhidectomie bilaterală pentru masculi şi ovariohisterectomie pentru femele.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sterilizarea se poate realiza şi chimic cu produse omologate în Uniunea Europeană.

Art.27 Îngrijirea post-operatorie după sterilizarea câinilor În cazul adopției câinilor fără stăpân aflaţi în adăpostul operatorului, autoritatea contractantă, este obligate conform legilor în vigoare să sterilizeze câinii fără stăpân daţi spre adopţie. În urma sterilizărilor este necesară asigurarea unui număr maxim de zile de îngrijire postoperatorii, astfel:

- masculi sterilizaţi prin orhidectomie: 3 zile post operatoriu;

- femele sterilizate prin ovariohisterectomie: 6-8 zile post operator;

Art.28 Programe de informare şi educaţie a cetăţenilor.

(1) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, are obligaţia de a promova adopţia şi revendicarea acestora şi de a informa constant populaţia cu privire la programul de funcţionare a adăpostul pentru câinii fără stăpân, asigurând transparenţa acestora.

(2) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân desfăşoară următoarele activităţi:

a) amenajarea de panouri speciale la intrarea în adăpostul pentru câinii fără stăpân şi în spaţiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăposturilor publice respective. Panourile de afişaj trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

- data şi locul capturării fiecărui lot de câini, precum şi numărul cuştilor în care câinii respective sunt cazaţi;

- adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresa adăposturilor publice, adresele de e-mail, precum şi numerele de telefon;

- programul de vizitare a adăposturilor publice şi programul de revendicare a câinilor fără stăpân;

b) crearea unui website pentru accesul publicului la informaţiile prevăzute la lit.a);

c) organizarea periodică de târguri de adopţie a câinilor fără stăpân.

(3) Operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân poate să desfăşoare activităţi destinate reducerii numărului de animale abandonate, promovării adopţiei animalelor, cum ar fi:

- pot încheia parteneriate de colaborare cu organizaţiile de protecţie a animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor;

- pot organiza evenimente publice orientate către un anumit public ţintă, vizând schimbarea unor concepţii greşite faţă de ceea ce înseamnă responsabilitatea faţă de animale;

- orice alte activităţi care au ca scop atingerea obiectivelor indicate, care să fie orientate publicului larg şi să aibă o eficienţă demonstrată;

(4) Activităţile descrise se realizează şi prin editarea de materiale publicitare cu diverse precizări legale, cât şi sfaturi de îngrijire şi întreţinere a animalelor, organizarea de dezbateri publice, organizarea de târguri de adopţie, cursuri, expoziţii, chestionare etc.

Art.29 Tarifele practicate pentru activităţile prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt aprobate de Consiliul Local al municipiului Hunedoara, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și vor fi anexă la Contractul de delegare.

Art.30 (1) Toate activităţile prevăzute la capitolul III vor fi executate în conformitate cu programele de prestaţie întocmite de operator și aprobate de beneficiar, astfel încât acestea să conducă la reducerea numărului câinilor fără stăpân.

(2) Prestaţia se va efectua pe timp de zi, iar în funcţie de necesităţi, după-amiaza şi pe timp de noapte, cu acordul sau la cererea expresă a autorităţii contractante, pentru cazurile urgente.

(3) Accesul publicului în adăposturile publice se face în baza unui program stabilit de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00 - 18,00, iar Sâmbăta, Duminica şi în sărbătorile legale, în intervalul orar 10.00 - 14.00.

(4) În mod periodic se vor organiza târguri de adopţie canină.

Art.31 Prestaţia va fi efectuată cu respectarea următoarelor condiţii de calitate:

- continuitatea serviciului pe întreaga durată de desfăşurare, cu respectarea prevederilor contractuale;

- corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;

- controlul calităţii serviciului prestat;

- ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

- respectarea Regulamentului serviciului pentru gestionarea a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Hunedoara şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă;

- prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

- asigurarea capacităţii de lucru a utilajelor şi dispozitivelor pentru efectuarea activităţii, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;

- asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal instruit şi în număr suficient;

- neutralizarea cadavrelor rezultate în urma eutanasierii animalelor se face fie prin încheierea unui contract cu o societate acreditată şi autorizată în acest sens, sau prin incineratorul propriu autorizat conform legislației în vigoare;

- asigurarea condițiilor prevăzute de normele legale pentru depozitarea în spaţii dotate cu instalaţii frigorifice şi manipularea cadavrelor de animale de la sala de eutanasiere la depozitul frigorific, precum şi manipularea de la depozitul frigorific la incinerator;

- completarea şi ţinerea la zi a unui Registru de sesizări.

Art.32 Operatorul va prezenta dovada deţinerii autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei sanitar - veterinare, pentru activităţile prevăzute la capitolul III (doar pentru a căror prestare este necesară autorizarea potrivit legislaţiei în vigoare).

Art.33 Operatorul va prezenta dovada înregistrării legale a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului (certificatul constatator emis de ORC care să aibă înscrise domeniile de activitate cu cod CAEN corespondente pentru activităţile care fac obiectul contractului, cu declararea cel puţin a unui punct de lucru pentru aceste activităţi desfăşurate pe raza municipiului Hunedoara).

Art.34 Operatorul îşi va dimensiona structura de personal, mașinile şi echipamentele necesare desfăşurării prestaţiei serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Hunedoara, în funcţie de cantitatea de lucrări estimată şi cu respectarea strictă a programului prestaţiei.

Art.35 Dotări specifice. Operatorul va deţine următoarele dotări minime necesare:

a) spaţiu de cazare pentru animale conform O.U.G nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare,  prevăzute în anexa nr. 10, Condiţii minime pentru funcţionarea unui adăpost pentru câini. Spaţiul va fi dimensionat astfel încât să asigure cazarea a cel puţin 140 de câini.

b) cabinet veterinar autorizat în cadrul adăpostului;

c) spaţiu administrativ ce va cuprinde: magazie pentru materiale, vestiare, birouri, etc.

d) instalaţii de incinerare a deşeurilor de origine animală, provenite din activitatea de neutralizarea cadavrelor animaliere, a celor provenite din eutanasierea populaţiei canine autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului şi sanitar veterinar, sau deţinerea unui contract pentru neutralizarea cadavrelor cu o societate acreditată şi autorizată în acest sens.

e) spaţii frigorifice pentru depozitarea cadavrelor de animale până la incinerare sau predarea acestora către societatea cu care a încheiat un contract în vederea neutralizării acestora.

Art.36 Operatorul va face dovada încadrării următoarelor categorii de personal:

- medic veterinar - membru al Colegiului Medicilor Veterinari / cu contract de prestări servicii veterinare;

- conducători auto - posesori ai certificatului de competenţă profesională pentru şoferii de pe vehicule care transportă animale vii;

- prinzători câini;

- îngrijitori;

- dispecerat pentru primirea sesizărilor;

- persoana desemnată pentru evidenţe şi fişe individuale ale câinilor intraţi sau ieşiţi prin adopţie sau revendicare în cadrul programului stabilit;

- personal administrativ de coordonare (desemnat ca persoană de contact în relaţia cu Primăria Municipiului Hunedoara, agenţi economici, asociaţii de proprietari, etc.).

Art.37 (1) Dotări cu utilaje, instalaţii şi echipamente. Operatorul va deţine, în proprietate sau ca bunuri de retur, spaţii special amenajate (boxe cu cuşti) pentru adăpostirea în condiţii corespunzătoare a câinilor fără stăpân capturați de pe domeniul public şi privat al Municipiului Hunedoara

(2) Adăpostul va avea o capacitate de minim 140 locuri, cu asigurarea utilităţilor necesare funcţionării acestuia (apă menajeră şi evacuare ape uzate, energie electrică, etc., conform OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare).

(3) Operatorul va avea minim un autovehicul dotat și autorizat conform legislației în vigoare pentru transportul câinilor fără stăpân.

Art.38 Adăpostul menționat anterior trebuie autorizat de Direcţia Sanitar - Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara şi de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

Art.39 Operatorul va prezenta concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi funcţionare a serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân: capturarea şi transportul câinilor fără stăpân, cu referire la autovehiculul din dotare folosit, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora etc.

Art.40 Operatorul trebuie să prezinte documentele prevăzute de lege pentru desfășurarea activităților specifice serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Art.41 Operatorul va asigura următoarele cerinţe minime:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal propriu sau pe baza unor contracte de colaborarea pentru asigurarea service-ului acestora, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul pentru gestionarea cânilor fără stăpân, în condiţiile legii;

d) respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea cânilor fără stăpân;

e) prestarea activităţii pe raza Municipiului Hunedoara;

f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

g) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate la mijloacele şi instalaţiile deţinute, cu forţe proprii şi/sau cu terţi;

h) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

i) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;

j) deţinerea de personal necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract;

k) dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract;

l) indicatorii de performanţă ai serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt precizaţi în Regulamentul serviciului;

m) condiţiile tehnice au caracter obligatoriu pe întreaga durată a contractului;

n) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă a serviciilor prestate.

Art.42 (1) Beneficiarul va verifica lunar, prin sondaj modul de efectuare a prestaţiei de către operator. Operatorul va întocmi procese verbale zilnice privind activitățile specifice între operator și beneficiar.

(2) Beneficiarul, prin persoana împuternicită, va verifica întocmai ca situațiile de lucrări decadale lunare (care va însoţi facturile) să cuprindă toate procesele verbale privind activitățile specifice zilnice în format printat şi semnate de către operator, iar tarifele să corespundă cu cele aprobate prin hotărâre de către Consiliul Local al municipiului Hunedoara, ca anexă la Contractul de delegare.

Art.43 Beneficiarul în urma verificărilor efectuate va întocmi procese-verbale de constarea în care se va consemna aspectele constatate şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la cetăţeni.

Art.44 Beneficiarul întocmeşte rapoarte, semnate de ambele părţi, care vor cuprinde constatările din procesele verbale zilnice şi din verificările efectuate de către beneficiar, precum şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la cetăţeni.

Art.45 Operatorul răspunde de buna desfăşurare a prestaţiei şi garantează material şi financiar, calitatea şi cantitatea serviciilor prestate.

# CAPITOLUL IV - Sarcinile  Consiliului Local și  ale operatorului în domeniul investițiilor

Art.46 (1) Finanţarea investițiilor se asigură, după caz, din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale operatorului şi alocaţii de la bugetul local;

b) credite bancare, fără garantare din partea autorităților administrației publice locale a municipiului Hunedoara;

c) sprijin nerambursabil;

d) din economii ale operatorului rezultate din dotarea cu echipamente de performanță.

(2) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale operatorului rămân în proprietatea acestuia pe perioada derulării gestiunii directe, urmând ca la încetarea contractului de delegare a gestiunii, acestea să fie transferate în patrimoniul Municipiului Hunedoara.

(3) Investițiile se vor realiza  numai cu aprobarea Consiliul Local al Municipiului Hunedoara.

# CAPITOLUL V - Regimul  bunurilor utilizate de operator

Art.47 (1) Bunurile din patrimoniul public se preiau pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(2) Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale, precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public, menționate în procesul-verbal de predare-primire.

(3) Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public la 31 decembrie şi modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea  Primăriei municipiului Hunedoara.

(4) La încetarea contractului de delegare a gestiunii, bunurile de retur se restituie delegatarului, în mod gratuit şi libere de orice sarcină.

# CAPITOLUL VI - Obligațiile privind protecția mediului

Art.48 (1) Se stabilesc în sarcina operatorului și obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor  derivate din activităţile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor şi a parcului auto.

(2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

Art.49 Conform prevederilor legale în vigoare, operatorul are următoarele obligaţii pe toată perioada derulării contractului:

a) să deţină autorizaţie de mediu pentru activităţile desfăşurate cu impact semnificativ asupra mediului;

b) să deţină personal specializat cu protecţia mediului;

c) să gestioneze deșeurile colectate şi rezultate din activitatea proprie, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare în domeniul managementului deşeurilor;

d) să pună în exploatare instalaţii ale căror emisii nu depăşesc valorile limită stabilite prin actele de reglementare, (dacă este cazul).

# CAPITOLUL VII - Durata contractului

Art.50 (1) Durata pentru care se stabilește gestiunea delegată și contractul de delegare a gestiunii este de 5 ani, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Periodic, dacă în urma analizei, privind eficiența economică, rezultă că serviciul nu-și mai atinge indicatorii de performanță, Consiliul Local va schimba modalitatea de delegare a gestiunii.

(3) Pe întreaga durata a contractului se interzice operatorului subdelegarea Serviciului.

(4) Contractul poate fi prelungit cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

# CAPITOLUL VIII - Dispoziţii finale

Art.51 Prezentul caiet de sarcini se foloseşte împreună cu Regulamentul serviciului public pentru unele activități edilitar-gospodărești  de administrare a  domeniului public și privat al municipiului Hunedoara, precum și a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Hunedoara.

Art.52 Prezentul caiet de sarcini conține următoarele anexe, care fac parte integranta din acesta:

Anexa nr.1 Centralizatorul suprafețelor spațiilor verzi din municipiul Hunedoara.

Anexa nr.2 Lista străzilor, bulevardelor, drumurilor comunale și vicinale și a parcurilor din municipiul Hunedoara.

Anexa nr.3 Formular individual de capturare

Anexa nr.4 Informații minime privind câinele fără stăpân intrat în adăpost

Anexa nr.5 Tabel evidență câini

Anexa nr.6 Formular de adopție/revendicare persoane fizice

Anexa nr.7 Formular de adopție/revendicare persoane juridice

Anexa nr.8 Declarația -  angajament privind adopția la distanță

Anexa nr.9 Decizie privind eutanasierea

Anexa nr.10 Condiții minime pentru funcționarea adăpostului pentru câini

Anexa nr.11 Norme privind capturarea și transportul câinilor

Anexa nr.12 Eutanasierea câinilor

INIȚIATOR,

PRIMAR

Dan  Bobouțanu

AVIZAT SECRETAR GENERAL,

MILITON DĂNUȚ LASLĂU